## Slide 1
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
1 / 29
같은 자료를 다시 묻는데, 원문은 바뀐다
VIA는 연속된 대화에서 이전 설명과 업무 결과를 현재 조건에 맞게 다시 사용해야 한다.
현재 요청
“지난번 설명한 기준과 제품 비교 결과에
수정된 견적을 반영해줘.”
이전에 전달한 설명
가격이 같으면
유지보수 기간 우선
실제로 전달한 범위만
앞선 제품 비교 결과
제품 A / 제품 B
가격 · 보증 · 설치 조건
다른 업무의 결과도 필요
현재 견적 v2
기존: 납기 4주
변경: 납기 6주
v1 → v2
정정 전 조건을 쓰면 안 됨
1
2
3
무엇이 문제인가?
1
매번 다시 찾으면
반복 탐색·구성의
대기가 쌓임
2
이전 근거를 남기면
불필요한 유지·입력과
정정 갱신 비용이 생김
이 DP의 질문
앞서 읽은 근거를, 다음 요청에 어떻게 공급할 것인가?
요청 사이의 근거 보존 방식과 구성 시점을 선택한다.
Notes: 큰 장면은 설계 문제를 설명하는 예시이며 측정 사례의 재현이나 수치 결과가 아니다. 가격/납기 예시는 읽기와 정정 문제를 명확히 하기 위한 시각화다. 원본과 실제 전달 기록은 세 안 모두 보존한다. 과거에 설명하도록 준비했으나 전달하지 않은 내용은 실제 설명 근거가 아니다. 현재 판본과 권한 확인은 공통 필수 조건이다. 이 DP는 지칭의 화면/음성 정렬이나 Downstream Agent 내부 업무 계획을 선택하지 않는다.
내용 출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md §1~6
스타일 참조: 사용자 제공 DP3/DP4 배경 이미지. 모든 설명 도형과 문서는 편집 가능한 native shape다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 2
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (설계 방안 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
2 / 29
A: 대화 문맥 재사용 / B: 요청별 원본 구성 / C: 독립 생산과 게시 근거 조회
설계안 | (A) 유효 작업 문맥 유지 | (B) 요청마다 원본 구성 | (C) 별도 근거 생산·게시
구조 |  |  | 
장점 | 후속 질문에서 이미 읽은 근거의 발견·조합을 줄임 | 새 목적에 필요한 범위만 구성 이전 해석 문맥의 유지 부담 감소 | 대화가 바뀌어도 게시한 근거와 관계를 반복 활용
단점 | 주제 전환 후에도 남는 입력 원문 정정에 따른 문맥 갱신 | 같은 자료를 이어 물으면 원본 재조회와 재조합 반복 | 사전 생산·갱신·미사용 비용 부족한 게시 근거는 원본 보완
QA01 첫 응답 (초) | 6.609 (36/36) | 6.267 (36/36) | 11.995 (36/36)
QA02 지칭 집합 | 36/36 | 36/36 | 34/36
QA03 VIA 처리 (초) | 13.617 (36/36) | 14.242 (35/36) | 12.364 (36/36)
QA04 변경 (개) | 1.75 | 1.75 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.0674956 | 0.0699160 | 0.1630788
QA06 RSS (MB) | 44.253 | 45.318 | 50.364
Component
내부 처리
상태 / 자료
같은 이름은
동일 Component의
단계별 표시
선: 처리·근거 흐름
같은 대화의 근거를 다음 요청에 재사용
유효 작업 문맥
이전 근거 · 대화 수명
Request Interpreter
근거 해석
현재 의미 제안
현재 요청
Context Manager
원본 보완·현재성 확인
채택 후 문맥 갱신
보완 요청
보완 근거
채택 후 갱신 → 재사용
허용 원본
부족·변경 시 읽기
이번 요청에서 읽고 묶음을 해제
Request Interpreter
현재 입력의 읽기 범위 제안
Context Manager
허용 원본 조회·구성
허용 원본
공통 기록
임시 근거 묶음 (요청 수명)
Request Interpreter
현재 의미 제안
다음 요청도
새로 구성
종료 시
추가 묶음 해제
요청 밖에서 생산하고 요청 시 조회
허용 원본
확정 변경
Context Manager
독립 생산 (요청과 별개)
관계 생산
검증·게시
게시 근거
Context Manager
게시 조회·원본 보완
Request Interpreter
현재 의미 제안
현재 요청
미생산·오류는
원본으로 보완
근거 공급 구간 확대도. 읽기 제어와 의미 채택은 Request Controller가 담당. 동일 이름은 같은 Component의 단계별 표시.
시간 괄호: 관측/예정 건수 / 기본안별 12episode / QA04 별도 4과제 / 비용은 사전 생산 포함 / RSS는 로컬 실행기 / QA01 A/B 우열 미확정
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
이 구조도는 소프트웨어 Component 경계와 내부 처리 책임을 구분한다. 정식 Module명이 정의되지 않은 처리에는 새 Module 이름을 만들지 않았다. 굵은 외곽선과 제목은 Component, 내부 흰 상자는 처리 책임, 원통은 데이터다. 같은 Component가 처리 순서에 따라 반복 표시되어도 별도 인스턴스/프로세스/모델 복제를 뜻하지 않는다. C의 독립 생산과 요청별 조회는 Context Manager 소속이며 problem01-C-detail.drawio에 명시된 책임을 따른다. 허용 원본은 원래 소유자의 기록이고 Context Manager 소유 DB로 바뀌지 않는다. 선은 논리적인 처리와 근거 전달이며 실제 읽기/채택 제어는 Request Controller가 중재한다.
선택 장은 비교 장의 같은 표와 B/C 내용을 유지한다. 기본 A 선택은 동일 자료의 후속 재사용 조건의 권고다. A2는 정정3회 별도 비교21.822→21.433초, 원본읽기12→9, 모델호출12→12이며 큰 성능 개선으로 채택하지 않았다. 13.617→21.433으로 연결하지 않는다. QA01공통 첫안내는4쪽에두며A2와결합하지않았다.
추가 설계 근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/diagrams/problem01-C-detail.drawio
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 3
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (선택 및 보완)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
3 / 29
같은 자료를 이어 묻는 조건에서 기본 A 선택 / A2는 재조회 감소를 확인한 보완 후보
설계안 | (A) 유효 작업 문맥 유지 | (B) 요청마다 원본 구성 | (C) 별도 근거 생산·게시
구조 |  |  | 
장점 | 후속 질문에서 이미 읽은 근거의 발견·조합을 줄임 | 새 목적에 필요한 범위만 구성 이전 해석 문맥의 유지 부담 감소 | 대화가 바뀌어도 게시한 근거와 관계를 반복 활용
단점 | 주제 전환 후에도 남는 입력 원문 정정에 따른 문맥 갱신 [QA03 보완] A2 변경 조각 갱신 (영향 불명 시 전체 재구성) | 같은 자료를 이어 물으면 원본 재조회와 재조합 반복 | 사전 생산·갱신·미사용 비용 부족한 게시 근거는 원본 보완
QA01 첫 응답 (초) | 6.609 (36/36) | 6.267 (36/36) | 11.995 (36/36)
QA02 지칭 집합 | 36/36 | 36/36 | 34/36
QA03 VIA 처리 (초) | 13.617 (36/36) [별도 정정 3회] 21.822 → 21.433초 | 14.242 (35/36) | 12.364 (36/36)
QA04 변경 (개) | 1.75 | 1.75 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.0674956 | 0.0699160 | 0.1630788
QA06 RSS (MB) | 44.253 | 45.318 | 50.364
Component
내부 처리
상태 / 자료
같은 이름은
동일 Component의
단계별 표시
보완 A2
같은 대화의 근거를 다음 요청에 재사용
유효 작업 문맥
이전 근거 · 대화 수명
Request Interpreter
근거 해석
현재 의미 제안
현재 요청
Context Manager
A2 변경 조각 조회·갱신
전체 현재성 재검증
보완 요청
보완 근거
채택 후 갱신 → 재사용
허용 원본
A2 변경 부분 읽기
이번 요청에서 읽고 묶음을 해제
Request Interpreter
현재 입력의 읽기 범위 제안
Context Manager
허용 원본 조회·구성
허용 원본
공통 기록
임시 근거 묶음 (요청 수명)
Request Interpreter
현재 의미 제안
다음 요청도
새로 구성
종료 시
추가 묶음 해제
요청 밖에서 생산하고 요청 시 조회
허용 원본
확정 변경
Context Manager
독립 생산 (요청과 별개)
관계 생산
검증·게시
게시 근거
Context Manager
게시 조회·원본 보완
Request Interpreter
현재 의미 제안
현재 요청
미생산·오류는
원본으로 보완
✓
파란색: 보완 반영 부분과 별도 관측값. A2는 읽기 12→9회, 호출 12→12회이며 전체 A/C 재비교는 미실시.
시간 괄호: 관측/예정 건수. 기본 PoC 수치 유지. QA01 우열 미확정. 보완 효과와 비용은 4쪽에 상세 표시.
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
이 구조도는 소프트웨어 Component 경계와 내부 처리 책임을 구분한다. 정식 Module명이 정의되지 않은 처리에는 새 Module 이름을 만들지 않았다. 굵은 외곽선과 제목은 Component, 내부 흰 상자는 처리 책임, 원통은 데이터다. 같은 Component가 처리 순서에 따라 반복 표시되어도 별도 인스턴스/프로세스/모델 복제를 뜻하지 않는다. C의 독립 생산과 요청별 조회는 Context Manager 소속이며 problem01-C-detail.drawio에 명시된 책임을 따른다. 허용 원본은 원래 소유자의 기록이고 Context Manager 소유 DB로 바뀌지 않는다. 선은 논리적인 처리와 근거 전달이며 실제 읽기/채택 제어는 Request Controller가 중재한다.
선택 장은 비교 장의 같은 표와 B/C 내용을 유지한다. 기본 A 선택은 동일 자료의 후속 재사용 조건의 권고다. A2는 정정3회 별도 비교21.822→21.433초, 원본읽기12→9, 모델호출12→12이며 큰 성능 개선으로 채택하지 않았다. 13.617→21.433으로 연결하지 않는다. QA01공통 첫안내는4쪽에두며A2와결합하지않았다.
추가 설계 근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/diagrams/problem01-C-detail.drawio
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 4
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (보완 효과 상세)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
4 / 29
같은 자료를 이어 묻는 사용에서 A 선택
B 대비 동일 자료 답변 호출 6회 감소 / C의 사전 생산 포함 총 모델 비용은 A의 2.42배
✓
A. 유효 작업 문맥 유지
기본 구조: 읽은 근거를 다음 요청에 유지
유효 작업 문맥
출처와 의존 판본
Request Interpreter
현재 의미 판단
현재 요청
Context Manager
유효 문맥 갱신
채택 후 갱신 → 다음 요청
A2 정정 시 변경 조각 갱신
원문 변경
v1 → v2
영향 근거 식별
변경 부분만 읽기
전체 현재성 재검증
영향 범위가 불명확하면 전체 재구성
파란 경로: 보완안 A2
대규모 성능 개선으로는 채택하지 않음
기본 PoC에서 관측한 A의 QA 약점
QA | A | 비교안 | 해석
QA03 VIA 처리 | 13.617초 | C 12.364초 | 관측: A가 1.253초 더 걸림
QA01 첫 응답 | 6.609초 | B 6.267초 | 관측 차이 0.342초 / 우열 미확정
보완 ① QA03 — 변경 조각만 읽고 갱신
정정 사례 3회에서 기본 A와 A+A2를 비교
항목 | 기본 A | A + A2
QA03 VIA 처리 | 21.822초 | 21.433초
원본 읽기 / 모델 호출 | 12회 / 12회 | 9회 / 12회
정정 사례 관측: 0.389초 감소. 재조회 감소만 확인했으며 전체 A/C 재비교는 미실시.
보완 ② QA01 — 채택한 근거·처리 의도를 먼저 안내
A/B/C 공통 보완을 A에 적용한 별도 E3 비교
첫 응답
7.092초
→
1.905초
대가 QA03 21.508 → 23.118초 / 모델 호출 12 → 18회
모델 비용 $0.0146552 → $0.0157364. 본문 조건 충족 3/6은 그대로.
보완 전후는 각각 동일 조건의 별도 비교값이며 기본 비교표의 A 수치를 교체하지 않는다. 두 보완의 결합 효과는 미측정.
원격 모델 PoC의 제한된 관측값. 첫 안내는 callback proxy 기준이며 제품 UI 끝단 성능을 뜻하지 않는다.
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
선택은 후속 근거 재사용 조건의 발표상 권고이며 accepted ADR을 변경하지 않는다. QA01의 A/B 구조 우열은 미확정이다. A2는 정정 사례에서 재조회 감소만 확인했으며 주요 성능 보완으로 채택하지 않았다.
A2 비교는 정정 E3×3회이며 기본A 대비 A2의 QA03은21.822→21.433초, 원문읽기12→9, 모델호출12→12, 비용0.0148424→0.0145860USD, 본문3/6동일이다. 전체 A대C 비교를 다시 수행하지 않았으므로 C와의 격차 해소로 확대하지 않는다. 필수14KB hard-cap 수정은 선택적 tactic의 효과가 아니다. A3 작은 보존 예산은 기본 적용 보류다.
공통 첫 채택 안내는 E3 ABC×2정책×3회=18episode의 별도 실험이다. 여기서는 A만 확대해 표시한다. A QA01은7.092→1.905초, QA03은21.508→23.118초, 호출12→18, 비용0.0146552→0.0157364USD. B QA01은6.724→1.829, C는17.730→2.322초다. 이 정책은 A 독점의 장점이 아니며 A/B 순위 역전을 입증하지 않는다. 각 안/정책의 첫 응답·host종료·QA02는6/6, 본문은A/B3/6,C6/6이다. 유지 view가 없거나 정정으로 무효화되어 A재사용을 시험하지 않는다. A/B의 첫 입력은12개 짝비교에서 같다. C사전생산은정책별독립실행이라 순수정책효과와구분한다. 첫안내는실제source와처리의도채택이며완료선언이아니다. 실제내부intent라벨이노출된callback proxy이며다듬은제품UI문구의실측이아니다. A2와공통첫안내는별도실험이고결합효과는미측정이다.
수치 출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 5
DP2. 후속 입력의 의미 판단 실행 방안 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
5 / 29
앞선 판단이 끝나기 전에 새 질문이 들어온다
VIA는 입력을 계속 받으면서 원래 목표와 새 요청을 함께 이어가야 한다.
“문서 D1과 D2를 비교해줘.”
새 독립 질문
“그건 계속하고,
TCP와 UDP 차이도 알려줘.”
VIA의 처리
문서 읽기와 진행 중 의미 판단
현재 모델 / 읽기 step
현재 step 경계
입력 수신
새 입력은 즉시 보존
이 대기를 줄일 수 있는가?
시간
수신과 의미 판단 시작은 다른 사건
무엇이 문제인가?
1
같은 실행에서 기다리면
새 질문의 응답이
현재 판단에 묶인다
2
실행을 나누면
요청별 문맥과
반환 상태가 늘어난다
이 DP의 질문
새 입력을 같은 해석 실행에 넣을까, 요청별로 나눌까?
원래 목표를 보존하며, 새 입력의 판단을 시작하는 실행 구조를 선택한다.
Notes: DP2는 후속 입력의 의미 판단 실행 구조다. A는 현재 모델/읽기 step 경계에서 새 입력을 같은 대화 실행에 반영한다. 앞선 요청 전체나 외부 Agent 업무 완료까지 기다리는 구조가 아니다. B는 Request Interpreter의 공통 대화 해석과 요청별 논리 실행을 분리한다. 짧은 답은 공통 경로에서 직접 가능하며 모든 입력에 router+worker 두 호출을 강제하지 않는다. 논리 실행은 Component, OS process, 모델 복제를 뜻하지 않는다. 두 안은 동일 Context Manager 근거 정책과 Model Access 호출 한도를 쓴다. Request Controller가 input/revision/실행 대응, 현재성 검증과 채택을 맡는다. Response Manager가 응답 준비와 게시 원장, Interaction Manager가 실제 표시, Task Manager가 외부 Task 사실을 소유한다.
기본값은 2026-10-19 발표 캠페인의 기존 실제 원격 모델 PoC다. 안별 4개 작성 사례×3회=12episode, QA01 30개 예정 입력/통지와 QA03 24개 예정 목표는 다르다. 시간 괄호는 관측/예정이며 A QA03 23/24의 누락을 삭제하거나 벌점으로 대체하지 않는다. QA02는 지칭 집합으로 이 비교에서 N/A이며 N-R 요청 관계 진단은 별도다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제 평균. QA05는 12episode의 전체 usage에 입력$0.40/M·출력$1.60/M 고정 단가를 적용한 비용 합. QA06은 같은 시각 Python harness+Rust RSS 최고이며 제품 UI·원격 모델 weights/KV를 제외한다. N-R은 A27/27, B26/27이고 B는 불필요한 메일 Task 메타데이터를 추가했다. 실제 잘못된 메일 발송은 없었다. 전체 제품/on-device Omni 결과나 승인된 ADR로 확대하지 않는다. 새로운 공통9 평가 준비와 부분 조건 진단을 이 결과에 합치지 않는다.
B1은 별도 순서 제어 응답 재생이다. N=1/2/4마다 안별12회, 전체72회. 새 API 0회, 기존 응답686개 재생. source 약7.5KB, padding 없음. 불변 input/source와 wire payload 공유/빌린 직렬화만 바꾸고 요청별 mutable 상태, revision, 대화 snapshot과 복구를 유지한다. 결과와 callback72/72, 실제 model 입력/instruction/max_tokens168/168 session 동일. 재생 순서를 보정한 strict-control-v2 정본을 사용한다. QA06 최고와 trial peak 평균, 요청 할당 byte를 구분한다. B1의 새 QA01/03나 모델 비용 개선은 미측정이며 N-R 오류도 그대로 보존했다. 실제 기본46.170MB와 별도 재생31.867MB를 전후로 연결하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/02-interpretation-execution.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/15-corrected-poc-results.md §DP02
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2~4
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp02/strict-control-v2/report.md
스타일 출처: DP1 v3 및 사용자 첨부 23-DP04방안, 24-DP04채택, 18-DP02채택.
배경은 정량 시간축이 아닌 사건 순서의 개념도다. 긴 막대는 VIA 모델/읽기 step이며 외부 Agent 업무 대기가 아니다. 새 독립 질문이 현재 step 중 도착하는 S2/E2 상황을 단순화했다. 입력이 도착한다고 즉시 의미 관계가 확정되는 것은 아니다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 6
DP2. 후속 입력의 의미 판단 실행 방안 (설계 방안 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
6 / 29
A: 하나의 대화 해석 실행 / B: 공통 대화 해석과 요청별 실행
설계안 | (A) 하나의 대화 해석 실행 | (B) 공통 대화 해석 + 요청별 실행
구조 |  | 
장점 | 같은 문맥의 근거와 잠정 판단을 연속 사용 실행 대응과 반환 상태가 단순 | 호출 여유가 있으면 긴 판단 중 새 입력 해석 독립 요청의 읽기·판단을 겹쳐 진행
단점 | 후속 의미 판단이 현재 step 경계를 기다림 앞선 요청 전체 완료를 기다리는 것은 아님 | 실행별 문맥·상태와 반환 관리가 추가됨 호출 한도가 차면 병행 이익이 줄어듦
QA01 첫 응답 (초) | 8.677 (30/30) | 6.698 (30/30)
QA02 지칭 집합 | N/A | N/A
QA03 VIA 처리 (초) | 24.092 (23/24) | 20.982 (24/24)
QA04 변경 (개) | 2.00 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.1224560 | 0.1125156
QA06 RSS (MB) | 45.351 | 46.170
Component
내부 처리
논리 실행
상태 / 자료
R1·R2는 논리 실행
모델 복제 아님
실선: 요청·반환
원통: 상태 / 입력
대화 실행 1개와 문맥 1개를 이어 사용
Request Controller
입력 보존 / 경계에 해석 요청
채택 목표 / revision
현재성 확인·채택
해석 요청
결과 반환
Request Interpreter
대화 해석 실행 1개
현재 step 종료 뒤
새 입력의 관계·내용 판단
한 대화의 근거와
R1·R2 잠정 판단
조회
갱신
남은 목표와 새 입력을 같은 실행에서 계속
공통 대화 + 요청별 실행과 문맥 + 반환 관리
Request
Controller
입력 보존 / 실행 요청
입력 / 실행 ID 대응
목표·revision
변경·완료 상태
개별 반환 검증·채택
필요한 재결합 요청
Request Interpreter
공통 대화 해석
관계 판단·확인 질문
짧은 답은 직접 반환
최근 문맥
요청 참조
R1 해석 실행
R2 해석 실행
근거 읽기·긴 판단
근거 읽기·긴 판단
R1 문맥·잠정 상태
대기 / revision
R2 문맥·잠정 상태
대기 / revision
불변 입력 복사①
불변 입력 복사②
모든 해석 실행은 동일 Model Access 호출 한도 K를 공유. 입력 수신은 계속되며 외부 Agent 업무 대기는 비교 대상이 아님.
기존 발표 PoC: 안별 12episode / 시간 괄호: 관측/예정 / QA04 별도 4과제 / 비용은 합계 / RSS는 로컬 실행기
Notes: DP2는 후속 입력의 의미 판단 실행 구조다. A는 현재 모델/읽기 step 경계에서 새 입력을 같은 대화 실행에 반영한다. 앞선 요청 전체나 외부 Agent 업무 완료까지 기다리는 구조가 아니다. B는 Request Interpreter의 공통 대화 해석과 요청별 논리 실행을 분리한다. 짧은 답은 공통 경로에서 직접 가능하며 모든 입력에 router+worker 두 호출을 강제하지 않는다. 논리 실행은 Component, OS process, 모델 복제를 뜻하지 않는다. 두 안은 동일 Context Manager 근거 정책과 Model Access 호출 한도를 쓴다. Request Controller가 input/revision/실행 대응, 현재성 검증과 채택을 맡는다. Response Manager가 응답 준비와 게시 원장, Interaction Manager가 실제 표시, Task Manager가 외부 Task 사실을 소유한다.
기본값은 2026-10-19 발표 캠페인의 기존 실제 원격 모델 PoC다. 안별 4개 작성 사례×3회=12episode, QA01 30개 예정 입력/통지와 QA03 24개 예정 목표는 다르다. 시간 괄호는 관측/예정이며 A QA03 23/24의 누락을 삭제하거나 벌점으로 대체하지 않는다. QA02는 지칭 집합으로 이 비교에서 N/A이며 N-R 요청 관계 진단은 별도다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제 평균. QA05는 12episode의 전체 usage에 입력$0.40/M·출력$1.60/M 고정 단가를 적용한 비용 합. QA06은 같은 시각 Python harness+Rust RSS 최고이며 제품 UI·원격 모델 weights/KV를 제외한다. N-R은 A27/27, B26/27이고 B는 불필요한 메일 Task 메타데이터를 추가했다. 실제 잘못된 메일 발송은 없었다. 전체 제품/on-device Omni 결과나 승인된 ADR로 확대하지 않는다. 새로운 공통9 평가 준비와 부분 조건 진단을 이 결과에 합치지 않는다.
B1은 별도 순서 제어 응답 재생이다. N=1/2/4마다 안별12회, 전체72회. 새 API 0회, 기존 응답686개 재생. source 약7.5KB, padding 없음. 불변 input/source와 wire payload 공유/빌린 직렬화만 바꾸고 요청별 mutable 상태, revision, 대화 snapshot과 복구를 유지한다. 결과와 callback72/72, 실제 model 입력/instruction/max_tokens168/168 session 동일. 재생 순서를 보정한 strict-control-v2 정본을 사용한다. QA06 최고와 trial peak 평균, 요청 할당 byte를 구분한다. B1의 새 QA01/03나 모델 비용 개선은 미측정이며 N-R 오류도 그대로 보존했다. 실제 기본46.170MB와 별도 재생31.867MB를 전후로 연결하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/02-interpretation-execution.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/15-corrected-poc-results.md §DP02
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2~4
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp02/strict-control-v2/report.md
스타일 출처: DP1 v3 및 사용자 첨부 23-DP04방안, 24-DP04채택, 18-DP02채택.
B 기본 도식의 입력 복사는 측정 후보의 실제 불변 input/source/wire 복제 경로를 나타낸다. B 구조 자체가 전체 대화를 무조건 복제해야 한다는 주장은 아니다. 그림은 의미 실행 구간의 확대도이며 공통 Context Manager와 Model Access, 응답 전달 Components는 생략한다. A는 하나의 대화 실행과 유지 문맥을 순환 구조로 표현했다. B는 입력/실행 대응과 개별 반환 검증을 Request Controller에, 공통 대화와 R1/R2의 논리 실행/잠정 문맥을 Request Interpreter에 배치했다. 각 실행의 반환은 개별 경로이며 모든 실행 완료를 기다리는 join 장벽이 아니다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 7
DP2. 후속 입력의 의미 판단 실행 방안 (선택 및 보완)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
7 / 29
독립 입력이 앞선 VIA 판단과 겹치고 호출 여유가 있는 조건에서 B 선택
설계안 | (A) 하나의 대화 해석 실행 | (B) 공통 대화 해석 + 요청별 실행
구조 |  | 
장점 | 같은 문맥의 근거와 잠정 판단을 연속 사용 실행 대응과 반환 상태가 단순 | 호출 여유가 있으면 긴 판단 중 새 입력 해석 독립 요청의 읽기·판단을 겹쳐 진행
단점 | 후속 의미 판단이 현재 step 경계를 기다림 앞선 요청 전체 완료를 기다리는 것은 아님 | 실행별 문맥·상태와 반환 관리가 추가됨 호출 한도가 차면 병행 이익이 줄어듦 [QA06 보완] B1 불변 입력 공유 / 개별 변경 상태는 유지
QA01 첫 응답 (초) | 8.677 (30/30) | 6.698 (30/30)
QA02 지칭 집합 | N/A | N/A
QA03 VIA 처리 (초) | 24.092 (23/24) | 20.982 (24/24)
QA04 변경 (개) | 2.00 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.1224560 | 0.1125156
QA06 RSS (MB) | 45.351 | 46.170 (기본) [별도 재생 N=4] 32.326 → 31.867 MB
Component
내부 처리
논리 실행
상태 / 자료
R1·R2는 논리 실행
모델 복제 아님
실선: 요청·반환
원통: 상태 / 입력
보완 B1
대화 실행 1개와 문맥 1개를 이어 사용
Request Controller
입력 보존 / 경계에 해석 요청
채택 목표 / revision
현재성 확인·채택
해석 요청
결과 반환
Request Interpreter
대화 해석 실행 1개
현재 step 종료 뒤
새 입력의 관계·내용 판단
한 대화의 근거와
R1·R2 잠정 판단
조회
갱신
남은 목표와 새 입력을 같은 실행에서 계속
공통 대화 + 요청별 실행과 문맥 + 반환 관리
Request
Controller
입력 보존 / 실행 요청
입력 / 실행 ID 대응
목표·revision
변경·완료 상태
개별 반환 검증·채택
필요한 재결합 요청
Request Interpreter
공통 대화 해석
관계 판단·확인 질문
짧은 답은 직접 반환
최근 문맥
요청 참조
R1 해석 실행
R2 해석 실행
근거 읽기·긴 판단
근거 읽기·긴 판단
R1 문맥·잠정 상태
대기 / revision
R2 문맥·잠정 상태
대기 / revision
B1 공유 불변 입력·원본
✓
B1은 작은 로컬 복제 부담 보완. N=1 최고 RSS는 증가. 전체 A/B 재비교와 새 QA01·QA03 측정은 미실시.
기본값과 재생값은 다른 실행기. 시간 괄호: 관측/예정. N별 전체 전후 수치와 남은 관계 오류는 8쪽에 표시.
Notes: DP2는 후속 입력의 의미 판단 실행 구조다. A는 현재 모델/읽기 step 경계에서 새 입력을 같은 대화 실행에 반영한다. 앞선 요청 전체나 외부 Agent 업무 완료까지 기다리는 구조가 아니다. B는 Request Interpreter의 공통 대화 해석과 요청별 논리 실행을 분리한다. 짧은 답은 공통 경로에서 직접 가능하며 모든 입력에 router+worker 두 호출을 강제하지 않는다. 논리 실행은 Component, OS process, 모델 복제를 뜻하지 않는다. 두 안은 동일 Context Manager 근거 정책과 Model Access 호출 한도를 쓴다. Request Controller가 input/revision/실행 대응, 현재성 검증과 채택을 맡는다. Response Manager가 응답 준비와 게시 원장, Interaction Manager가 실제 표시, Task Manager가 외부 Task 사실을 소유한다.
기본값은 2026-10-19 발표 캠페인의 기존 실제 원격 모델 PoC다. 안별 4개 작성 사례×3회=12episode, QA01 30개 예정 입력/통지와 QA03 24개 예정 목표는 다르다. 시간 괄호는 관측/예정이며 A QA03 23/24의 누락을 삭제하거나 벌점으로 대체하지 않는다. QA02는 지칭 집합으로 이 비교에서 N/A이며 N-R 요청 관계 진단은 별도다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제 평균. QA05는 12episode의 전체 usage에 입력$0.40/M·출력$1.60/M 고정 단가를 적용한 비용 합. QA06은 같은 시각 Python harness+Rust RSS 최고이며 제품 UI·원격 모델 weights/KV를 제외한다. N-R은 A27/27, B26/27이고 B는 불필요한 메일 Task 메타데이터를 추가했다. 실제 잘못된 메일 발송은 없었다. 전체 제품/on-device Omni 결과나 승인된 ADR로 확대하지 않는다. 새로운 공통9 평가 준비와 부분 조건 진단을 이 결과에 합치지 않는다.
B1은 별도 순서 제어 응답 재생이다. N=1/2/4마다 안별12회, 전체72회. 새 API 0회, 기존 응답686개 재생. source 약7.5KB, padding 없음. 불변 input/source와 wire payload 공유/빌린 직렬화만 바꾸고 요청별 mutable 상태, revision, 대화 snapshot과 복구를 유지한다. 결과와 callback72/72, 실제 model 입력/instruction/max_tokens168/168 session 동일. 재생 순서를 보정한 strict-control-v2 정본을 사용한다. QA06 최고와 trial peak 평균, 요청 할당 byte를 구분한다. B1의 새 QA01/03나 모델 비용 개선은 미측정이며 N-R 오류도 그대로 보존했다. 실제 기본46.170MB와 별도 재생31.867MB를 전후로 연결하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/02-interpretation-execution.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/15-corrected-poc-results.md §DP02
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2~4
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp02/strict-control-v2/report.md
스타일 출처: DP1 v3 및 사용자 첨부 23-DP04방안, 24-DP04채택, 18-DP02채택.
B 기본 도식의 입력 복사는 측정 후보의 실제 불변 input/source/wire 복제 경로를 나타낸다. B 구조 자체가 전체 대화를 무조건 복제해야 한다는 주장은 아니다. 그림은 의미 실행 구간의 확대도이며 공통 Context Manager와 Model Access, 응답 전달 Components는 생략한다. A는 하나의 대화 실행과 유지 문맥을 순환 구조로 표현했다. B는 입력/실행 대응과 개별 반환 검증을 Request Controller에, 공통 대화와 R1/R2의 논리 실행/잠정 문맥을 Request Interpreter에 배치했다. 각 실행의 반환은 개별 경로이며 모든 실행 완료를 기다리는 join 장벽이 아니다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 8
DP2. 후속 입력의 의미 판단 실행 방안 (보완 효과 상세)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
8 / 29
병행 이익은 호출 여유에서, B1의 효과는 입력 복제 감소에서 나온다
기본 구조 선택의 실제 모델 관측과 보완의 응답 재생을 구분한다.
B1. 불변 input/source 공유
기본 B: 실행마다 불변 입력을 복사
R1 해석 실행
R2 해석 실행
입력·원본 복사①
입력·원본 복사②
불변 자료를 한 번 보존
B1 공유 불변 입력·원본
참조
참조
R1 개별 상태
revision·snapshot
R2 개별 상태
revision·snapshot
변경 가능한 상태와 복구 규칙은 유지
공유 입력을 빌려 payload 직렬화
B 선택이 성립하는 조건
조건과 지표 | A | B | 확인한 실행 경로
K=2 독립 질문 / 첫 응답 | 13.388초 | 6.270초 | 실제 API 구간 6.261초 중첩
K=1 독립 질문 / 후속 완료 | 13.429초 | 13.087초 | 호출 중첩 0 / 병행 이익 없음
QA06 보완: 별도 순서 제어 재생의 최고 동시 RSS
동시 문맥 N | 기본 B (MB) | B + B1 (MB) | 변화 (MB)
1 | 30.097 | 30.294 | +0.197
2 | 30.802 | 30.507 | −0.295
4 | 32.326 | 31.867 | −0.459
N=4 요청 할당 peak 평균: 573,372 → 365,413 byte
결과·callback 72/72 동일 / 모델 입력 snapshot 168/168 session 동일
N별·안별 12회, 전체 72회. 새 API 0회, 기존 응답 686개 재생.
N=1 최고 RSS는 증가. 새 QA01·QA03와 모델 비용 개선은 미측정.
별도 요청 관계 진단 N-R: A 27/27, B 26/27. B1에서도 B의 오류는 그대로.
기본 실측 46.170MB와 재생 31.867MB는 전후값이 아님. 제품 전체 RAM, 원격 모델 weights/KV와 새 지연을 측정한 결과가 아님.
기존 발표 캠페인과 strict-control-v2 재생 근거. 새로운 공통 대표 평가의 정식 결과와 구분한다.
Notes: DP2는 후속 입력의 의미 판단 실행 구조다. A는 현재 모델/읽기 step 경계에서 새 입력을 같은 대화 실행에 반영한다. 앞선 요청 전체나 외부 Agent 업무 완료까지 기다리는 구조가 아니다. B는 Request Interpreter의 공통 대화 해석과 요청별 논리 실행을 분리한다. 짧은 답은 공통 경로에서 직접 가능하며 모든 입력에 router+worker 두 호출을 강제하지 않는다. 논리 실행은 Component, OS process, 모델 복제를 뜻하지 않는다. 두 안은 동일 Context Manager 근거 정책과 Model Access 호출 한도를 쓴다. Request Controller가 input/revision/실행 대응, 현재성 검증과 채택을 맡는다. Response Manager가 응답 준비와 게시 원장, Interaction Manager가 실제 표시, Task Manager가 외부 Task 사실을 소유한다.
기본값은 2026-10-19 발표 캠페인의 기존 실제 원격 모델 PoC다. 안별 4개 작성 사례×3회=12episode, QA01 30개 예정 입력/통지와 QA03 24개 예정 목표는 다르다. 시간 괄호는 관측/예정이며 A QA03 23/24의 누락을 삭제하거나 벌점으로 대체하지 않는다. QA02는 지칭 집합으로 이 비교에서 N/A이며 N-R 요청 관계 진단은 별도다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제 평균. QA05는 12episode의 전체 usage에 입력$0.40/M·출력$1.60/M 고정 단가를 적용한 비용 합. QA06은 같은 시각 Python harness+Rust RSS 최고이며 제품 UI·원격 모델 weights/KV를 제외한다. N-R은 A27/27, B26/27이고 B는 불필요한 메일 Task 메타데이터를 추가했다. 실제 잘못된 메일 발송은 없었다. 전체 제품/on-device Omni 결과나 승인된 ADR로 확대하지 않는다. 새로운 공통9 평가 준비와 부분 조건 진단을 이 결과에 합치지 않는다.
B1은 별도 순서 제어 응답 재생이다. N=1/2/4마다 안별12회, 전체72회. 새 API 0회, 기존 응답686개 재생. source 약7.5KB, padding 없음. 불변 input/source와 wire payload 공유/빌린 직렬화만 바꾸고 요청별 mutable 상태, revision, 대화 snapshot과 복구를 유지한다. 결과와 callback72/72, 실제 model 입력/instruction/max_tokens168/168 session 동일. 재생 순서를 보정한 strict-control-v2 정본을 사용한다. QA06 최고와 trial peak 평균, 요청 할당 byte를 구분한다. B1의 새 QA01/03나 모델 비용 개선은 미측정이며 N-R 오류도 그대로 보존했다. 실제 기본46.170MB와 별도 재생31.867MB를 전후로 연결하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/02-interpretation-execution.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/15-corrected-poc-results.md §DP02
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2~4
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp02/strict-control-v2/report.md
스타일 출처: DP1 v3 및 사용자 첨부 23-DP04방안, 24-DP04채택, 18-DP02채택.
K=2/K=1 조건표는 각 같은 사례의 3회 평균이며 K=2는 첫 응답, K=1은 후속 목표 완료로 지표가 다르므로 행 간 직접 속도 비교를 하지 않는다. 각 N별 최고 RSS는 해당 안12회 중 최고 동시 Python+Rust 값이다. N=4 실제값32.325632→31.866880MB, N=1 30.097408→30.294016MB. 감소/증가는 반올림 전 값으로 계산해0.459/0.197MB로 표시한다. N=2 감소0.294912MB. 요청 할당 peak 평균은573372.3→365412.7byte이며 RSS와 같은 지표가 아니다. 전송 payload snapshot동등성을 확인했지만 새로운 모델 정확도나 원격 latency를 측정한 것은 아니다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 9
DP3. 화면 지칭 해석과 로컬 생산기 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
9 / 29
전사와 시각이 정확해도, 두 번 가리킨 대상이 같은지는 남는다
보존한 두 시점의 화면과 동작을 연결해, 실제 대상과 요청 조건을 함께 확정해야 한다.
① t₀: 첫 견적을 가리킴
② t₁: 배치가 바뀐 뒤 다시 가리킴
③ 발화 종료: 이미 다른 앱
견적 목록 — 화면 관측
견적 목록 — 화면 관측
메일
견적 L
견적 Z
견적 Z
견적 L
포인터 t₀
포인터 t₁
받은 편지함
새 화면에는 견적이 없음
“아까와 지금 가리킨 견적들을 중복 없이 묶고, 설치비는 제외해서 요약표로 만들어줘.”
공통 입력
정확한 ASR + 단어 시각 / 당시 frame·pointer·selection / 원본·판본·접근 권한
해결할 판단
시각은 관측을 찾는다. 동일 대상 여부·중복 제거·설치비 제외는 의미 판단이 맡는다.
S3 설명용 도식. L/Z는 정답 식별용 표기이며 실제 입력에 고유 이름·native ID·단순 viewport 변환은 제공하지 않는 가정.
Notes: DP3-GROUNDING-CPU-SYN-1.0 / VOICE-SCREEN-CPU-SYN-1.0 / SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. 모든 새 수치는 작성한 가정과 오프라인 산식이며 모델 실행·측정·실제 청구 결과가 아니다. 평가 120개 음성 입력·지칭 표현·새 목표 + 별도 준비 활동 60개. 준비는 비용과 동시 RAM 원장에 포함. COMMON-QA-SYN-1.0 Text 모집단과 직접 비교하거나 합산하지 않는다. 동일 ASR·word timestamp, 원본 화면·포인터·선택, cloud S2S 및 최종 의미 LLM. 8 CPU core/16 GB RAM/SSD; visual 총4 thread; 기본 heavy visual stage 순차. 512 MB 임시한계는 이 비교에서 유보.
출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/cpu-runtime-architecture.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/local-producer.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/README.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/results.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/summary.json
S3는 단순히 과거 화면을 조회하면 끝나는 사례가 아니다. 두 시점에 지칭한 것이 이동한 같은 견적인지 판단하여 중복 제거해야 한다. A도 두 원본과 포인터를 읽고 추가 crop을 요청할 수 있다. B는 UI seed와 SAM의 시각 대응을 사용하지만 그 track도 파생 근거이며 정답 보장은 없다. 실제 혼동과 근거 부족은 보존하고 확인한다.

## Slide 10
DP3. 화면 지칭 해석 구조 (1/2)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
공통 입력: 같은 전사와 단어 시각, 당시 화면과 조작 이력 / 화면 근거가 필요한 요청만 진입
10 / 29
A 원본 공동 해석
B-R1 후보 생산과 모델 교대 로딩
Request Controller
요청 검증 및 채택기
Context Manager
근거 조회기
원본 참조 / 읽은 판본
Request Interpreter
원본 해석기
해석 상태
(RAM)
1 조회 허가
새 범위 재허가
2 원본 또는
조회 불가
3 해석 / 보완 후 재개
6 의미 제안
또는 원본 부족
Request Controller
요청 검증 및 채택기
Context Manager
근거 조회기
원본 참조 / 읽은 판본
Request Interpreter
후보 결합기
해석 상태
(RAM)
1 조회 허가
새 범위 재허가
2 원본 또는
조회 불가
5 후보 전달 / 해석 재개
8 의미 제안 또는
후보 확장 요청
Model Access
클라우드 호출기
Cloud 의미 LLM
4 전사 + 당시 원본
5 해석 / 추가 원본 필요
추론 요청
결과
검정: 공통 / 파랑: A 고유 / 초록: B 고유
제목 상자: Component / 둥근 상자: Module / 원통: 상태
회색 점선: process / 실선: 요청 / 점선: 반환
Screen Target Producer
후보 구성기
후보 기록과 판본 (RAM)
3 최초 생산 / 확장 허가 + 원본
4 후보 / 추가 원본 필요
Model Access (host 배치)
클라우드 호출기
로컬 실행 제어기
6 전사 + 후보 + 원본 crop
7 해석 / 후보 부족
시각 필요 시 UI / 정밀 경계 필요 시 SAM
검출 / 경계 / 추적 결과
Cloud 의미 LLM
요청
결과
R1 Vision Worker process
Model Access (worker 배치)
IPC 수신기
CPU 시각 실행기
현재 모델
(RAM)
추적 상태
(RAM)
IPC 요청
완료 / 오류
Notes: DP3 v8 guide correction. SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. Source: docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/presentation-architecture-contract.md
A의 최초 흐름은1조회허가,2원본반환,3해석,4모델요청,5모델결과,6의미제안또는원본부족이다. 원본부족이면6→1→2→3으로반복한다. B는1조회,2원본,3생산허가,4후보,5결합해석,6모델요청,7모델결과,8의미제안또는확장요청이다. 후보확장은8→3→4→5이고 새원본이필요하면8→1→2→3→4→5이다. 생산기자체가원본부족을반환하면4→1→2→3이다. 최초B가후보를만들기위해불필요한의미LLM호출을먼저수행하지않는다. 최종의미는Request Controller가현재입력과권한을검사하여채택한다.
CPU 시각 실행기는 11~12쪽 UI/SAM 어댑터와 CPU 추론 런타임의 축약 내부 Module 표기이다. 별도 Component나 새 process가 아니다. R1의 현재 모델과 추적 상태는 별개 RAM 상태이며 상세 load/release/close 경로는 12쪽이다.

## Slide 11
DP3. 화면 지칭 해석 구조 (2/2)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
같은 후보 생산과 의미 결합 / 시각 CPU 총 4 thread / 한 번에 한 단계 / Model Access는 같은 Component의 분산 배치
11 / 29
B-R2 한 worker에 사용한 모델 유지
B-R3 UI와 SAM worker에 각각 유지
VIA Host process
Screen Target Producer
후보 구성기
후보 기록 (RAM)
Model Access
로컬 실행 제어기
작업과 실행 세대 (RAM)
1 UI / 4 SAM
3 UI / 6 SAM
VIA Host process
Screen Target Producer
후보 구성기
후보 기록 (RAM)
Model Access
로컬 실행 제어기
작업과 실행 세대 (RAM)
1 UI / 4 SAM
3 UI / 6 SAM
Vision Worker process
Model Access
IPC 수신기
실행 대기열 (RAM)
UI 어댑터
SAM 어댑터
CPU 추론 런타임
UI + SAM 모델 세션 (RAM)
영상 작업 상태 (RAM)
접수
UI 차례
SAM 차례
2 UI 실행 → 반환 후 5 필요한 SAM 실행
UI 결과 / SAM 결과를 host로 반환
UI Worker process
Model Access
IPC 수신기
대기열 (RAM)
UI 어댑터
CPU 추론 런타임
UI 세션 RAM
UI 상태 RAM
SAM Worker process
Model Access
IPC 수신기
대기열 (RAM)
SAM 어댑터
CPU 추론 런타임
SAM 세션 RAM
영상 상태 RAM
2 UI 실행
UI 결과 host 반환
5 UI 결과로 seed 확정 후 필요한 SAM 실행
SAM 결과
제목칸 상자: Component 둥근 상자: Module 원통: 저장소 회색 점선: process 실선: 요청 점선: 반환
Notes: DP3 v8 guide correction. SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. Source: docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/presentation-architecture-contract.md
화면 생산의 요청과 반환은 1 생산기 UI 요청, 2 worker UI 실행, 3 UI 결과 생산기 반환, 4 정밀 경계가 필요할 때 생산기 SAM 요청, 5 worker SAM 실행, 6 SAM 결과 생산기 반환 순서다. 후보 구성기가 UI 결과에서 seed를 결정한 뒤에만 SAM 작업을 제출한다. native 후보가 충분하거나 UI bbox가 충분하면 해당 시각 추론은 생략한다. 단계 번호는 이 페이지의 host-worker 흐름이며 p10의 요청 의미 해석 번호와 별개다.
각 대안의 로컬 실행 제어기는 모든 시각 worker에 걸쳐 총 CPU 4 thread와 heavy stage 1개를 허가한다. 두 worker를 자동 병렬 실행하는 구조가 아니다. IPC 수신기는 Module이고 대기열은 별도의 RAM 저장이다. 모든 호출과 결과선은 실제 Module에 연결된다. UI/SAM 모델 세션은 최초 필요 시 로딩한 이후 유지하며, 영상 작업 상태의 종료는 모델 수명과 별도다. runtime와 adapter 내부 전후처리는 p12에서 확대한다.
R2 crash는 같은 주소 공간의 UI/SAM 모델 세션과 영상 tensor에 영향을 준다. R3 SAM crash는 UI worker 주소 공간을 직접 제거하지 않는다. host 후보 기록은 두 안 모두 남는다. 실행 세대 확인으로 이전 worker 결과를 거절하고 권한 있는 원본과 seed에서 필요한 tensor를 재생산한다.

## Slide 12
DP3. CPU 실행과 상태 수명
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
모델 회수와 영상 상태 종료는 별도 명령 / R1과 R2의 코드 배치는 같고 세션 유지 정책이 다름
12 / 29
VIA Host process
Model Access
로컬 실행 제어기
작업과 실행 세대 (RAM)
작업 / 취소 / 버전 확인
Vision Worker process (R1 / R2)
Model Access
IPC 수신기
UI / SAM 어댑터
CPU 추론 런타임
모델 파일
(local disk)
영상 작업 상태 (RAM)
모델 세션 (RAM)
1 작업 / 수명 명령
완료 / 오류 / 실행 세대
named pipe: 명령과 결과
공유 buffer: frame 참조
제목칸 상자: Component
둥근 상자: Module
원통: 저장소
회색 점선: process
실선: 요청 / 점선: 반환
2 분배
3 호출
load
EnsureModel: 적재
ReleaseModel: 회수
RunStage: 사용과 갱신
CloseEpisode: 종료
결과
4 결과
ReleaseModel은 모델 세션만 회수하고 CloseEpisode는 영상 상태만 종료한다. 사용 중 참조가 없을 때 수행한다.
수명 / 동시 RAM (MB) | A | B-R1 | B-R2 | B-R3
시각 모델 세션 | 없음 | 단계 후 회수와 교체 | 사용 후 유지 | worker별 유지
영상 상태 / 후보 기록 | 확정 이력 | 모델 회수와 별도 보존 | 같은 보존 정책 | 같은 보존 정책
추가 시각 runtime + 모델 객체 | 0 | 340 + 170 | 340 + 590 | 620 + 590
공통 / 추론과 영상 상태 / 입력 buffer | 560 / 0 / 32 | 560 / 860 / 24 | 560 / 860 / 24 | 560 / 860 / 32
QA06 동시 peak 합계 | 592 | 1,954 | 2,374 | 2,662
가정 RAM, 실측 아님. R1→R2: UI 모델 객체 420 MB 유지. R3: runtime private 280 MB + IPC 8 MB 추가.
Notes: DP3 v8 guide correction. SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. Source: docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/presentation-architecture-contract.md
실행 제어기는 worker의 기동, CPU 실행 허가, 작업과 실행 세대, 취소 및 결과 유효성 확인을 책임진다. Model Access의 동일 논리 Component를 host와 worker에 나누어 배치한다. IPC 수신기에서 UI/SAM 어댑터로 명령을 분배하며 adapter가 CPU runtime을 호출한다. EnsureModel은 이미 설치된 disk 파일을 runtime으로 읽어 모델 객체와 weights를 구성한다. disk 파일은 RAM 합계에 넣지 않는다.
RunStage, EnsureModel, ReleaseModel, CloseEpisode는 named pipe의 별도 명령이다. IPC와 adapter를 거쳐 ReleaseModel은 runtime의 모델 세션 회수로, CloseEpisode는 adapter가 소유한 영상 tensor 종료로 이어진다. 각 path는 그림에 실제로 연결되어 있다. 추론 결과는 runtime에서 adapter로 돌아온 뒤 전후처리와 판본을 갖춰 IPC에 반환한다. runtime을 호출하지 않는 CloseEpisode도 adapter에서 완료 또는 오류를 IPC로 반환하는 같은 경로를 갖는다. ReleaseModel이 사용 중이거나 tensor가 참조하는 model을 강제 삭제한다는 의미가 아니며 참조 확인 후 회수하고 실제 RAM을 따로 확인한다. 공통 원본과 host 후보 기록은 둘 중 어느 명령으로도 삭제하지 않는다.
CPU runtime은 bundled Python + PyTorch CPU 실행기다. R1은 runtime을 유지하면서 필요한 모델 session을 교체한다. R2는 최초 필요 시 load한 모델 session을 유지한다. R3는 p11의 두 process에 같은 실행 구조가 각각 배치된다. 모델 상주만으로 영상 상태 보존이나 정확도 차이를 만들지 않는다.
RAM 값은 v7의 합성 가정을 그대로 유지한다. 공통 560 MB, UI 객체 420 MB, SAM 객체 170 MB, shared runtime 60 MB와 process private 280 MB, 추론 workspace 680 MB와 영상 상태 180 MB, 입력 buffer A32/R1R2 24/R3 32 MB. SAM peak이며 UI workspace를 동시에 더하지 않는다. UI와 SAM의 실제 추론을 수행해 측정한 값이 아니다.

## Slide 13
DP3. 화면 지칭 해석과 로컬 생산기 (동일 시나리오)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
13 / 29
상주는 반복 사용에서 유리하다. 첫 화면과 긴 유휴 뒤에는 다시 로딩한다
가정 기반 합성 비교: 6유형 × 작성 변형 20개 = 120입력. 시간은 발화 종료 → 첫 구체적 표시.
동일 시나리오 | B의 화면 처리 | A | B-R1 | B-R2 | B-R3
S1 native 선택 두 견적 | 모델 생략 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300
S2 첫 밀집 화면의 두 카드 | cold · UI만 | 3.800 | 6.933 | 6.933 | 6.993
S3 두 시점 같은 견적 중복 제거 | UI+SAM · R2/3 warm | 5.500 | 10.700 | 8.800 | 8.860
S4 이어서 새 영역 확인 | UI만 · R2/3 warm | 3.400 | 5.667 | 4.567 | 4.627
S5 같은 장면 후보·확정 이력 | 모델 생략·재사용 | 2.833 | 2.633 | 2.633 | 2.633
S6 긴 유휴 후 새 화면 | cold · UI만 | 2.967 | 6.467 | 6.467 | 6.527
S3 임계 경로 · 초
A
공통 1.10 + 원본 해석·추가 읽기 4.40 = 5.50
B-R2
공통 1.10 + UI 1.60 + SAM 두 frame 4.10 + 결합 2.00 = 8.80
R1 / R3
R1: 위 경로에 로딩·전환 1.90 추가 / R3: IPC 0.06 추가
S3~5의 사전 준비 60활동은 비용·RAM에 포함. ASR은 발화 중 수행하고 종료 후 잔여만 계산. QA03은 외부 Agent 업무를 제외.
Notes: DP3-GROUNDING-CPU-SYN-1.0 / VOICE-SCREEN-CPU-SYN-1.0 / SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. 모든 새 수치는 작성한 가정과 오프라인 산식이며 모델 실행·측정·실제 청구 결과가 아니다. 평가 120개 음성 입력·지칭 표현·새 목표 + 별도 준비 활동 60개. 준비는 비용과 동시 RAM 원장에 포함. COMMON-QA-SYN-1.0 Text 모집단과 직접 비교하거나 합산하지 않는다. 동일 ASR·word timestamp, 원본 화면·포인터·선택, cloud S2S 및 최종 의미 LLM. 8 CPU core/16 GB RAM/SSD; visual 총4 thread; 기본 heavy visual stage 순차. 512 MB 임시한계는 이 비교에서 유보.
출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/cpu-runtime-architecture.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/local-producer.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/README.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/results.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/summary.json
S3 준비는 현재 clip이 아니라 이전 별도 두 시점 견적 중복 제거 요청이다. 그래서 이미 UI/SAM 사용 이력이 있지만 현재 선택 정답은 준비 때 알 수 없다. S4/S5 준비는 UI만 필요하다. R1도 runtime/episode는 유지하지만 weights를 회수한다. S2 bbox로 처리 가능한 두 카드는 SAM을 쓰지 않는다. S5 A도 확정 내용 재사용. QA01 공통1.10=cloud S2S잔여.30+gateLLM.65+원본읽기.08+첫표시.07. QA03은 첫응답 뒤 공통2.5166667초를 이 합성 요청에서만 더한다:dispatch.15+resultlink.10+summaryLLM1.8666667+audio preparation.35+UI.05. 외부 Agent업무8초는 제외한다. 일반적으로 모든 DP의 QA03=QA01+상수라는 정의는 아니다. 작성변형20개는 통계적 모델반복시험20회가 아니다.

## Slide 14
DP3. 화면 지칭 해석과 로컬 생산기 (QA01~07 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
14 / 29
A의 응답·메모리 이익과 B의 정확도·cloud 비용 이익을 맞바꾼다
가정 기반 합성 수치 · 실측 아님 / 평가 120입력 + 준비 60활동 / QA07 우선순위는 미확정
QA / 동일 지표 | A | B-R1 | B-R2 | B-R3 | 구조에서 예상한 차이
QA01 첫 응답 · 초 ↓ | 3.467 | 5.783 | 5.283 | 5.323 | B는 로컬 생산을 기다림
QA02 지칭 정확도 ↑ | 89.17% 107/120 | 95.83% 115/120 | 95.83% 115/120 | 95.83% 115/120 | B의 범위·대응 후보가 오류 감소
QA03 VIA 처리 · 초 ↓ | 5.983 | 8.300 | 7.800 | 7.840 | 생산 대기가 목표 완료에도 포함
QA04 예상 Rust 모듈 ↓ | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 후보 의존 무효화 1모듈 가정
QA05 VIA 비용 · USD ↓ | 3.9052 | 3.4188 | 3.4188 | 3.4188 | 후보 + crop으로 cloud 입력 감소
QA06 동시 RAM · MB ↓ | 592 | 1,954 | 2,374 | 2,662 | weights·workspace·runtime 차이
QA07 요청 의미 정확도 ↑ | 85.00% 102/120 | 91.67% 110/120 | 91.67% 110/120 | 91.67% 110/120 | 같은 대상 오류 개선이 다시 반영
QA01
첫 구체적 채택 내용 표시. 일반 접수 안내 제외 / 오답의 첫 표시시간도 유지.
QA04~06
실제 Rust diff·청구액·RAM 측정이 아님. QA04 공통 guard면 동률 가능.
B 세 안은 같은 모델·근거이므로 정확도 동일. QA02·07의 +6.67%p는 중복 효과이며 두 번 합산하지 않는다.
Notes: DP3-GROUNDING-CPU-SYN-1.0 / VOICE-SCREEN-CPU-SYN-1.0 / SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. 모든 새 수치는 작성한 가정과 오프라인 산식이며 모델 실행·측정·실제 청구 결과가 아니다. 평가 120개 음성 입력·지칭 표현·새 목표 + 별도 준비 활동 60개. 준비는 비용과 동시 RAM 원장에 포함. COMMON-QA-SYN-1.0 Text 모집단과 직접 비교하거나 합산하지 않는다. 동일 ASR·word timestamp, 원본 화면·포인터·선택, cloud S2S 및 최종 의미 LLM. 8 CPU core/16 GB RAM/SSD; visual 총4 thread; 기본 heavy visual stage 순차. 512 MB 임시한계는 이 비교에서 유보.
출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/cpu-runtime-architecture.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/local-producer.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/README.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/results.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/summary.json
QA01/03/02/07의 분모가120인 것은 이번 authored fixture가 입력당 새목표와지칭표현하나이기때문이지 일반계약이같다는뜻아님. QA04 C01..06 A=[1,1,1,3,2,3],B=[1,1,1,3,2,4],실제Rustdiff미실행. C06구간근거철회시candidate_dependencies 추가변경 가정. Python수/프로세스수를모듈수로계산하지않음. QA05 synthetic단가 textin$1/M,textout$4/M,imageequivalent$1/M,audioin$.001/sec,audioout$.002/sec. A평가2.60368+준비1.30152;B평가2.24928+준비1.16952. Agent .324각각별도. imageequivalent는provider실제tokenizer아님. A대상오류13,B5:공통4,A만9,B만1. 대상오류외의미오류5개공통. QA02/07차이는같은대상오류8개감소이다.

## Slide 15
DP3. 화면 지칭 해석과 로컬 생산기 (선택 및 조건)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
15 / 29
현재 CPU 가정과 QA01 우선순위에서는 A를 선택한다
QA01 → QA02 → QA03 → QA04 → QA05 → QA06 적용 / 합성 가정하의 권고이며 실측 승자 아님
선택안 | 선택할 이유 | 감수할 비용 / 선택을 바꿀 조건
A 현재 권고 | B-R2보다 첫 응답 1.82초 단축 RAM 1,782 MB 감소 | 지칭 정확도 6.67%p 낮음 VIA cloud 비용 $0.4864 증가
B-R1 메모리 우선 | B의 후보 정확도와 cloud 비용 유지 R2보다 RAM 420 MB 절약 | R2보다 첫 응답 평균 0.50초 지연 실제 allocator 메모리 회수 확인 필요
B-R2 B 계열 기본 후보 | 반복 사용에서 재로딩 절약 R3보다 RAM 288 MB 절약 | 정확도를 응답보다 우선할 때 검토 최초 cold·유휴 후 로딩은 남음
B-R3 독립 복구 요구 | SAM native crash에도 UI worker와 상태 유지 | R2보다 평균 0.04초·288 MB 증가 정상 QA 집계 밖 복구 요구가 있어야 함
선택을 뒤집는 관측
A의 원본 해석이 가정보다 평균 1.82초 더 걸리거나, 정확도 우선 조건을 합의할 때 B-R2 재검토
모델 상주와 근거 재사용은 별개. 병렬 실행은 R2에도 가능한 별도 tactic이므로 R3의 자동 이익으로 세지 않는다.
Notes: DP3-GROUNDING-CPU-SYN-1.0 / VOICE-SCREEN-CPU-SYN-1.0 / SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. 모든 새 수치는 작성한 가정과 오프라인 산식이며 모델 실행·측정·실제 청구 결과가 아니다. 평가 120개 음성 입력·지칭 표현·새 목표 + 별도 준비 활동 60개. 준비는 비용과 동시 RAM 원장에 포함. COMMON-QA-SYN-1.0 Text 모집단과 직접 비교하거나 합산하지 않는다. 동일 ASR·word timestamp, 원본 화면·포인터·선택, cloud S2S 및 최종 의미 LLM. 8 CPU core/16 GB RAM/SSD; visual 총4 thread; 기본 heavy visual stage 순차. 512 MB 임시한계는 이 비교에서 유보.
출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/cpu-runtime-architecture.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/local-producer.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/README.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/results.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/summary.json
현재 추천은 가정한 CPU latency와 기존합의QA01우선순위로A를선택한다는분석결론이며acceptedADR나제품채택아님. QA07새우선순위미부여. A보다B-R2정확도6.67pp/비용12.4552%이익은산식가정. R1대R2 .50sec/420MB,R3대R2 .04sec/288MB. QA04작은조건부차이는주선택근거아님. 공통guard면동률. A에추가지연1.8166667초보다더큰차이가실제로생기면R2시간역전. S5재사용비중만높이고나머지비율고정시91.7355%초과에서R2시간역전하지만실제빈도예측아님. B정확도우선은결과를본후A탈락용임계값조작이아니라사전합의필요. R3독립복구는현재7개정상QA외 별도필수요구로검토한다.

## Slide 16
DP4. Agent 간 업무 인계 방안 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
16 / 29
Agent가 바뀌어도, 사용자가 정한 조건은 이어져야 한다
같은 비교 결과로 발표자료와 메일을 만들 때, 다음 Agent가 받을 자료를 VIA가 연결한다.
① 조사 결과 확보
② 발표자료로 재위임
③ 메일 초안으로 재위임
조사 Agent
제품 비교 결과
가격·유지보수 비교
공개 결과의 원본과 판본
발표자료 Agent
발표자료 작성
같은 결과를 새 목적에 사용
표·설명·제외사항 전달
메일 Agent
메일 초안 작성
받는 사람과 문체는 변경
채택 조건은 계속 유지
VIA
VIA
채택한 조건: “가격이 같을 때 유지보수 기간이 긴 제품 우선”
인계에서 잃기 쉬운 것 | 문제가 되는 전달 예
조건의 적용 전제 | “가격이 같을 때”가 빠지고 유지보수를 항상 우선
자료의 유효성 | 이전 판본·철회된 자료를 다음 Agent가 사용
이 DP의 질문
인계 자료를 언제 준비하고, 누가 상세 범위를 선택할 것인가?
위임할 때 구성 / 지속 업무 기록에서 추출 / 수신자가 원문을 선택해 읽기
Notes: 발표 DP4는 저장소05 Agent 간 업무 인계다. 17-presentation-results.md §2·6의 완료된 발표 캠페인을 사용한다. 05 설계 본문의 초기 A 권고보다 최신 조건부 C 권고를 따른다. 새 common9의 준비·부분 측정/QA04를 이 완료 캠페인에 섞지 않는다.
구조: A는 실제 위임 목적별 자료 구성, B는 공개 사건에서 source-backed 업무 설명/관계를 생산하여 지속 record로 재사용, C는 필수 목표/조건/제외/수행 범위는 VIA가 명시하고 상세 범위 선택을 실제 READ 지원 수신자에게 맡긴다. A/B에도 유효 artifact 참조와 기확보 원문 재사용을 허용한다. B+C는 별도 구조 조합으로 가능하다. Agent 비공개 추론/memory 이동을 가정하지 않는다. Context Manager는 자료 후보·파생 기록·자료 제공을 담당한다. Request Controller는 현재 목표/조건과 전송 admission, Task Manager는 Agent Command, Agent Gateway는 실제 전송/capability/수신 사실을 소유한다. 원본 권위는 입력/정정 Request Controller, 실제 전달 Response Manager, 현재 업무/공개 결과 Task Manager에 유지한다. 내부 작은 상자는 한국어 기능 책임이며 새 정식 Component/프로세스/모델이 아니다. 필요한 의미 가공만 Model Access를 사용한다.
기본 A/B/C는 각4작성사례×3회=12episode, 전체36회. QA01 actual callback proxy의 관측/예정, QA03 host 종료의 관측/예정을 표시한다. QA02 지칭 집합 N/A. QA03은 수신자 Qwen HTTP 구간 합집합을 제외한 VIA 귀속 시간이며 전체경과를 따로 기록한다. QA04는 당시 네 Rust 변경 과제 평균이다. QA05는12episode 모델 고정단가 합계로 수신자 비용과 B 준비51호출을 포함한다. QA06은 동시 Python+Rust 최고 RSS이며 cloud weights/KV/제품 전체RAM은 제외한다. QA01 공통20callback A4.307/B4.409/C4.327초, 입력 경로가 달라 구조적 동점도 아니고 작은 차이의 우열도 미확정이다. 같은16완료목표 QA03 A10.565/B12.299/C4.213초, 전체경과31.372/31.406/23.532초. 원래21분모의 완료20/19/19를 대체하지 않는다.
C1은 C의 상대적 QA 열세가 입증돼서 추가한 것이 아니라 필수 조건 본문 누락 위험의 보완이다. 양쪽 같은 condition_source_refs가 있고 C1만 다음 위임 목적을 알기 전에 기채택 조건의 provenance 원문1~2행을 읽어 최초 인계에 붙인다. 조건 출처를 새로 만드는 upstream 비용은 미측정이다. 첫 해석 호출에는 C1 원문을 넣지 않는다. 별도 E3×3회 각9인계의 전후이며 기본전체 C값과 연결하지 않는다. 본문 저자대조4/9→9/9와 자동literal4/9→7/9, N-H9/9→9/9, QA02 N/A는 서로 다른 관측이다. 독립 검토는 실제 메일6개에 한정됐다. C의 미표시1건은 fact15개가 프롬프트에 안내되지 않은 host상한14를 넘긴 수량계약 불일치다. 원문 부족이나 의미오답으로 재분류하지 않는다. 첫callback9/9는 올바른내용9/9를 뜻하지 않으며 C 첫안내 조건오류1건을 보존한다.
C1 비용 감소는 C복구1호출을 포함한 관측이다. 그것을 제외하면 .0365256→.0376028로 증가하며, 같은8완료목표 전체경과30.532→31.519초로 늘었다. RSS감소를 인과적으로 C1 메모리최적화라 주장하지 않는다. 원문읽기20→21회, 수신자조건읽기2→0과 사전읽기3, 첨부상태323byte. C2cache는 전체serving이7.602→8.784ms로 늘어 기본보류이고 C1+C2미실행이다.
출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/05-agent-handoff.md §3~6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2,6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/fresh-summary.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/mechanism-breakdown.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/content-review.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/prefix-review.json
스타일: DP2 v2·DP3 네 장, 사용자 레퍼런스18-DP02채택,23-DP04방안,24-DP04채택.
배경은 설계 설명용 도식으로 실제 외부 상용 Agent 수행 화면이 아니다. 조건 예시는 C1 근거의 가격 동률 전제를 설명하며 빨간 전달 예는 의미 손실을 보여주는 설명 문구다. 실제 모든 출력이 이 문구와 동일했다고 주장하지 않는다. Agent의 비공개 상태가 아닌 공개 자료와 채택 조건을 인계한다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 17
DP4. Agent 간 업무 인계 방안 (설계 방안 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
17 / 29
A↔B는 준비 수명 / A↔C는 상세 자료 선택 책임이 다르다
설계안 | (A) 위임 시 인계 묶음 | (B) 지속 업무 기록 | (C) 필수 명세 + 수신자 읽기
구조 |  |  | 
장점 | 필요한 위임에만 자료를 구성 기확보 원문·유효 참조를 재사용 | 여러 인계에서 업무 설명을 재사용 공개 결과와 조건 관계를 유지 | VIA의 선행 세부 선택을 줄임 업무 중 필요한 범위만 수신자가 선택
단점 | 새 목적마다 선택·구성 부담 반복 인계의 준비 작업 증가 | 인계가 없어도 생산·갱신 비용 새 목적에는 원본 보완이 필요 | 수신자의 읽기 지원·접근 관리 필요 유효 참조만으로 본문 조건 보존은 불충분
QA01 첫 응답 (초) | 4.307 (20/21) | 4.421 (21/21) | 4.321 (21/21)
QA02 지칭 집합 | N/A | N/A | N/A
QA03 VIA 처리 (초) | 11.019 (20/21) | 12.439 (19/21) | 4.329 (19/21)
QA04 변경 (개) | 1.50 | 1.75 | 1.50
QA05 모델 비용 ($) | 0.1018408 | 0.2886828 | 0.0757928
QA06 RSS (MB) | 49.119 | 57.229 | 48.153
본문 충족 (진단) | 8/18 | 15/18 | 12/18
Component
내부 처리
상태 / 자료
실선: 자료·명령
점선: 요청·조건
Task·원본 권위는
기존 owner 유지
위임 요청마다 목적별 구성
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
목적별 자료 선택
필수 조건·발췌·참조 구성
공통 원본
기확보 근거
임시 인계 묶음 (capsule)
1
2
Task Manager: 명령 확정
Agent Gateway: 실제 전송
외부 Downstream Agent
공개 사건을 선생산하고 반복 소비
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
공개 결과·정정 사건
업무 설명·관계
생산 / 갱신
지속 업무 기록
판본·의존성·coverage
목적별 추출 / 부족한 원본 보완
1
2
3
Task Manager: 명령 확정
Agent Gateway: 실제 전송
외부 Downstream Agent
필수 명세 전달 + 수신자 READ 왕복
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
필수 명세·자료 목록 구성
필수 조건은 VIA가 명시
manifest / 필수 조건·참조
요청 범위 읽기 제공
권한·판본·철회 검사
lease / read receipt
Task Manager
명령 확정
Agent Gateway
전송 / READ 연결
외부 Downstream Agent
상세 범위를 선택·요청
세부 선택은 수신자
1
2
3
QA01 우열 미확정 / 본문 충족은 QA02와 별도 진단 / PoC 4사례×3
Notes: 발표 DP4는 저장소05 Agent 간 업무 인계다. 17-presentation-results.md §2·6의 완료된 발표 캠페인을 사용한다. 05 설계 본문의 초기 A 권고보다 최신 조건부 C 권고를 따른다. 새 common9의 준비·부분 측정/QA04를 이 완료 캠페인에 섞지 않는다.
구조: A는 실제 위임 목적별 자료 구성, B는 공개 사건에서 source-backed 업무 설명/관계를 생산하여 지속 record로 재사용, C는 필수 목표/조건/제외/수행 범위는 VIA가 명시하고 상세 범위 선택을 실제 READ 지원 수신자에게 맡긴다. A/B에도 유효 artifact 참조와 기확보 원문 재사용을 허용한다. B+C는 별도 구조 조합으로 가능하다. Agent 비공개 추론/memory 이동을 가정하지 않는다. Context Manager는 자료 후보·파생 기록·자료 제공을 담당한다. Request Controller는 현재 목표/조건과 전송 admission, Task Manager는 Agent Command, Agent Gateway는 실제 전송/capability/수신 사실을 소유한다. 원본 권위는 입력/정정 Request Controller, 실제 전달 Response Manager, 현재 업무/공개 결과 Task Manager에 유지한다. 내부 작은 상자는 한국어 기능 책임이며 새 정식 Component/프로세스/모델이 아니다. 필요한 의미 가공만 Model Access를 사용한다.
기본 A/B/C는 각4작성사례×3회=12episode, 전체36회. QA01 actual callback proxy의 관측/예정, QA03 host 종료의 관측/예정을 표시한다. QA02 지칭 집합 N/A. QA03은 수신자 Qwen HTTP 구간 합집합을 제외한 VIA 귀속 시간이며 전체경과를 따로 기록한다. QA04는 당시 네 Rust 변경 과제 평균이다. QA05는12episode 모델 고정단가 합계로 수신자 비용과 B 준비51호출을 포함한다. QA06은 동시 Python+Rust 최고 RSS이며 cloud weights/KV/제품 전체RAM은 제외한다. QA01 공통20callback A4.307/B4.409/C4.327초, 입력 경로가 달라 구조적 동점도 아니고 작은 차이의 우열도 미확정이다. 같은16완료목표 QA03 A10.565/B12.299/C4.213초, 전체경과31.372/31.406/23.532초. 원래21분모의 완료20/19/19를 대체하지 않는다.
C1은 C의 상대적 QA 열세가 입증돼서 추가한 것이 아니라 필수 조건 본문 누락 위험의 보완이다. 양쪽 같은 condition_source_refs가 있고 C1만 다음 위임 목적을 알기 전에 기채택 조건의 provenance 원문1~2행을 읽어 최초 인계에 붙인다. 조건 출처를 새로 만드는 upstream 비용은 미측정이다. 첫 해석 호출에는 C1 원문을 넣지 않는다. 별도 E3×3회 각9인계의 전후이며 기본전체 C값과 연결하지 않는다. 본문 저자대조4/9→9/9와 자동literal4/9→7/9, N-H9/9→9/9, QA02 N/A는 서로 다른 관측이다. 독립 검토는 실제 메일6개에 한정됐다. C의 미표시1건은 fact15개가 프롬프트에 안내되지 않은 host상한14를 넘긴 수량계약 불일치다. 원문 부족이나 의미오답으로 재분류하지 않는다. 첫callback9/9는 올바른내용9/9를 뜻하지 않으며 C 첫안내 조건오류1건을 보존한다.
C1 비용 감소는 C복구1호출을 포함한 관측이다. 그것을 제외하면 .0365256→.0376028로 증가하며, 같은8완료목표 전체경과30.532→31.519초로 늘었다. RSS감소를 인과적으로 C1 메모리최적화라 주장하지 않는다. 원문읽기20→21회, 수신자조건읽기2→0과 사전읽기3, 첨부상태323byte. C2cache는 전체serving이7.602→8.784ms로 늘어 기본보류이고 C1+C2미실행이다.
출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/05-agent-handoff.md §3~6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2,6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/fresh-summary.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/mechanism-breakdown.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/content-review.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/prefix-review.json
스타일: DP2 v2·DP3 네 장, 사용자 레퍼런스18-DP02채택,23-DP04방안,24-DP04채택.
선택 전후는 같은 표와 같은 A/B구조다. C의 보완은 상세선택을 VIA로 되돌리지 않고 조건 원문만 인계에 붙인다. C1 상자는 논리적 추가 기능을 표시한다. 실제 사전읽기는 다음 위임 목적을 알기 전에 일어나며 현재 명세구성 뒤에 새 동기읽기를 강제한다는 뜻이 아니다. 정확한 시점은17쪽에 표시했다. Request Controller의 admission은 Task Manager/Agent Gateway 전송 시 재검증하며 topbox가 자료검증 전에 최종전송을 허가한다는 뜻이 아니다. B 공개사건은 원본owner에서 오는 갱신 신호이며 위임요청과 별개의 트리거다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 18
DP4. Agent 간 업무 인계 방안 (선택 및 보완)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
18 / 29
읽기 지원 수신자에 조건부 C 선택 / C1은 이미 채택된 조건의 원문 제공 보완
설계안 | (A) 위임 시 인계 묶음 | (B) 지속 업무 기록 | (C) 필수 명세 + 수신자 읽기
구조 |  |  | 
장점 | 필요한 위임에만 자료를 구성 기확보 원문·유효 참조를 재사용 | 여러 인계에서 업무 설명을 재사용 공개 결과와 조건 관계를 유지 | VIA의 선행 세부 선택을 줄임 업무 중 필요한 범위만 수신자가 선택
단점 | 새 목적마다 선택·구성 부담 반복 인계의 준비 작업 증가 | 인계가 없어도 생산·갱신 비용 새 목적에는 원본 보완이 필요 | 수신자의 읽기 지원·접근 관리 필요 유효 참조만으로 본문 조건 보존은 불충분 [C1] 조건 출처가 있을 때 원문 첨부
QA01 첫 응답 (초) | 4.307 (20/21) | 4.421 (21/21) | 4.321 (21/21)
QA02 지칭 집합 | N/A | N/A | N/A
QA03 VIA 처리 (초) | 11.019 (20/21) | 12.439 (19/21) | 4.329 (19/21) [별도 E3] 4.302(8/9) → 4.301(9/9)
QA04 변경 (개) | 1.50 | 1.75 | 1.50
QA05 모델 비용 ($) | 0.1018408 | 0.2886828 | 0.0757928 [별도 E3] 0.0407024 → 0.0376028
QA06 RSS (MB) | 49.119 | 57.229 | 48.153
본문 충족 (진단) | 8/18 | 15/18 | 12/18 (기본) [별도 E3 저자 대조] 4/9 → 9/9
Component
내부 처리
상태 / 자료
실선: 자료·명령
점선: 요청·조건
Task·원본 권위는
기존 owner 유지
위임 요청마다 목적별 구성
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
목적별 자료 선택
필수 조건·발췌·참조 구성
공통 원본
기확보 근거
임시 인계 묶음 (capsule)
1
2
Task Manager: 명령 확정
Agent Gateway: 실제 전송
외부 Downstream Agent
공개 사건을 선생산하고 반복 소비
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
공개 결과·정정 사건
업무 설명·관계
생산 / 갱신
지속 업무 기록
판본·의존성·coverage
목적별 추출 / 부족한 원본 보완
1
2
3
Task Manager: 명령 확정
Agent Gateway: 실제 전송
외부 Downstream Agent
필수 명세 전달 + 수신자 READ 왕복
Request Controller: 채택·허가
Context Manager
필수 명세·자료 목록 구성
C1 사전 확보한 조건 원문 첨부
manifest / 필수 조건·참조
요청 범위 읽기 제공
권한·판본·철회 검사
lease / read receipt
Task Manager
명령 확정
Agent Gateway
전송 / READ 연결
외부 Downstream Agent
상세 범위를 선택·요청
세부 선택은 수신자
1
2
3
✓
C1은 조건 누락 보완 / 적용 QA 열세 미확인 / E3는 별도 실험 / PoC 4사례×3
Notes: 발표 DP4는 저장소05 Agent 간 업무 인계다. 17-presentation-results.md §2·6의 완료된 발표 캠페인을 사용한다. 05 설계 본문의 초기 A 권고보다 최신 조건부 C 권고를 따른다. 새 common9의 준비·부분 측정/QA04를 이 완료 캠페인에 섞지 않는다.
구조: A는 실제 위임 목적별 자료 구성, B는 공개 사건에서 source-backed 업무 설명/관계를 생산하여 지속 record로 재사용, C는 필수 목표/조건/제외/수행 범위는 VIA가 명시하고 상세 범위 선택을 실제 READ 지원 수신자에게 맡긴다. A/B에도 유효 artifact 참조와 기확보 원문 재사용을 허용한다. B+C는 별도 구조 조합으로 가능하다. Agent 비공개 추론/memory 이동을 가정하지 않는다. Context Manager는 자료 후보·파생 기록·자료 제공을 담당한다. Request Controller는 현재 목표/조건과 전송 admission, Task Manager는 Agent Command, Agent Gateway는 실제 전송/capability/수신 사실을 소유한다. 원본 권위는 입력/정정 Request Controller, 실제 전달 Response Manager, 현재 업무/공개 결과 Task Manager에 유지한다. 내부 작은 상자는 한국어 기능 책임이며 새 정식 Component/프로세스/모델이 아니다. 필요한 의미 가공만 Model Access를 사용한다.
기본 A/B/C는 각4작성사례×3회=12episode, 전체36회. QA01 actual callback proxy의 관측/예정, QA03 host 종료의 관측/예정을 표시한다. QA02 지칭 집합 N/A. QA03은 수신자 Qwen HTTP 구간 합집합을 제외한 VIA 귀속 시간이며 전체경과를 따로 기록한다. QA04는 당시 네 Rust 변경 과제 평균이다. QA05는12episode 모델 고정단가 합계로 수신자 비용과 B 준비51호출을 포함한다. QA06은 동시 Python+Rust 최고 RSS이며 cloud weights/KV/제품 전체RAM은 제외한다. QA01 공통20callback A4.307/B4.409/C4.327초, 입력 경로가 달라 구조적 동점도 아니고 작은 차이의 우열도 미확정이다. 같은16완료목표 QA03 A10.565/B12.299/C4.213초, 전체경과31.372/31.406/23.532초. 원래21분모의 완료20/19/19를 대체하지 않는다.
C1은 C의 상대적 QA 열세가 입증돼서 추가한 것이 아니라 필수 조건 본문 누락 위험의 보완이다. 양쪽 같은 condition_source_refs가 있고 C1만 다음 위임 목적을 알기 전에 기채택 조건의 provenance 원문1~2행을 읽어 최초 인계에 붙인다. 조건 출처를 새로 만드는 upstream 비용은 미측정이다. 첫 해석 호출에는 C1 원문을 넣지 않는다. 별도 E3×3회 각9인계의 전후이며 기본전체 C값과 연결하지 않는다. 본문 저자대조4/9→9/9와 자동literal4/9→7/9, N-H9/9→9/9, QA02 N/A는 서로 다른 관측이다. 독립 검토는 실제 메일6개에 한정됐다. C의 미표시1건은 fact15개가 프롬프트에 안내되지 않은 host상한14를 넘긴 수량계약 불일치다. 원문 부족이나 의미오답으로 재분류하지 않는다. 첫callback9/9는 올바른내용9/9를 뜻하지 않으며 C 첫안내 조건오류1건을 보존한다.
C1 비용 감소는 C복구1호출을 포함한 관측이다. 그것을 제외하면 .0365256→.0376028로 증가하며, 같은8완료목표 전체경과30.532→31.519초로 늘었다. RSS감소를 인과적으로 C1 메모리최적화라 주장하지 않는다. 원문읽기20→21회, 수신자조건읽기2→0과 사전읽기3, 첨부상태323byte. C2cache는 전체serving이7.602→8.784ms로 늘어 기본보류이고 C1+C2미실행이다.
출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/05-agent-handoff.md §3~6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2,6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/fresh-summary.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/mechanism-breakdown.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/content-review.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/prefix-review.json
스타일: DP2 v2·DP3 네 장, 사용자 레퍼런스18-DP02채택,23-DP04방안,24-DP04채택.
선택 전후는 같은 표와 같은 A/B구조다. C의 보완은 상세선택을 VIA로 되돌리지 않고 조건 원문만 인계에 붙인다. C1 상자는 논리적 추가 기능을 표시한다. 실제 사전읽기는 다음 위임 목적을 알기 전에 일어나며 현재 명세구성 뒤에 새 동기읽기를 강제한다는 뜻이 아니다. 정확한 시점은17쪽에 표시했다. Request Controller의 admission은 Task Manager/Agent Gateway 전송 시 재검증하며 topbox가 자료검증 전에 최종전송을 허가한다는 뜻이 아니다. B 공개사건은 원본owner에서 오는 갱신 신호이며 위임요청과 별개의 트리거다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 19
DP4. Agent 간 업무 인계 방안 (보완 효과 상세)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
19 / 29
C1: 채택 조건의 원문을 먼저 제공해 인계 본문에서 전제가 빠지는 위험을 보완
별도 E3 실험: 목적을 바꾼 세 번 인계 × 3회 / C와 C1 각각 9개 인계
기존 조건 출처가 있는 경우에 한정
채택 조건의 원문·source refs
“가격이 같으면 유지보수 기간 우선”
Context Manager / C1
다음 위임 전, 원문 1~2행 사전 읽기
필수 명세에 조건 원문 첨부
상세 자료는 기존 수신자 READ 유지
Task Manager / Agent Gateway
현재 조건·권한 재검사 후 전송
수신 Agent: 조건을 유지하며 본문 작성
전체 원문 읽기 20 → 21회
사전 읽기 3회 추가 / 첨부 상태 최대 323byte
조건 출처를 새로 만드는 비용은 미측정
본문 조건 충족 4/9 → 9/9
저자 본문 대조: C 충족4·오류2·모호2·미표시1 / C1 충족9 (QA02 아님)
지표 | C | C1 | 해석
QA01 첫 응답 (초) | 4.256 (9/9) | 4.271 (9/9) | 첫 안내 개선 근거 없음
QA02 지칭 집합 | N/A | N/A | 본문 진단과 구분
QA03 VIA 처리 (초) | 4.302 (8/9) | 4.301 (9/9) | host 종료와 본문 정답은 별개
QA04 변경 (개) | 미측정 | 미측정 | 새 변경 과제 실행 없음
QA05 모델 비용 ($) | 0.0407024 | 0.0376028 | 복구 1호출 차이 포함
QA06 RSS (MB) | 45.269 | 43.254 | 관측값 / 개선 인과 미확정
같은 8목표 전체 시간 (초) | 30.532 | 31.519 | +0.987초
N-H 구조 계약 | 9/9 | 9/9 | 기존 구조 계약 유지
복구 1호출 제외 비용: $0.0365256 → $0.0376028 (증가)
자동 literal 판정은 4/9 → 7/9. 위 9/9는 별도 저자 내용 대조다.
C 미표시 1건: 안내되지 않은 host 수량 상한과 불일치. 원문 부족으로 분류하지 않음.
C1은 첫 안내 입력을 바꾸지 않음. C의 잘못된 첫 안내 1건도 보존. 본문 개선 전체를 사전 읽기만의 인과 효과로 단정하지 않음.
C2 cache는 전체 제공 시간이 7.602→8.784ms로 늘어 보류. C1+C2 조합 미실행. 기존 완료 캠페인 범위의 보완이다.
Notes: 발표 DP4는 저장소05 Agent 간 업무 인계다. 17-presentation-results.md §2·6의 완료된 발표 캠페인을 사용한다. 05 설계 본문의 초기 A 권고보다 최신 조건부 C 권고를 따른다. 새 common9의 준비·부분 측정/QA04를 이 완료 캠페인에 섞지 않는다.
구조: A는 실제 위임 목적별 자료 구성, B는 공개 사건에서 source-backed 업무 설명/관계를 생산하여 지속 record로 재사용, C는 필수 목표/조건/제외/수행 범위는 VIA가 명시하고 상세 범위 선택을 실제 READ 지원 수신자에게 맡긴다. A/B에도 유효 artifact 참조와 기확보 원문 재사용을 허용한다. B+C는 별도 구조 조합으로 가능하다. Agent 비공개 추론/memory 이동을 가정하지 않는다. Context Manager는 자료 후보·파생 기록·자료 제공을 담당한다. Request Controller는 현재 목표/조건과 전송 admission, Task Manager는 Agent Command, Agent Gateway는 실제 전송/capability/수신 사실을 소유한다. 원본 권위는 입력/정정 Request Controller, 실제 전달 Response Manager, 현재 업무/공개 결과 Task Manager에 유지한다. 내부 작은 상자는 한국어 기능 책임이며 새 정식 Component/프로세스/모델이 아니다. 필요한 의미 가공만 Model Access를 사용한다.
기본 A/B/C는 각4작성사례×3회=12episode, 전체36회. QA01 actual callback proxy의 관측/예정, QA03 host 종료의 관측/예정을 표시한다. QA02 지칭 집합 N/A. QA03은 수신자 Qwen HTTP 구간 합집합을 제외한 VIA 귀속 시간이며 전체경과를 따로 기록한다. QA04는 당시 네 Rust 변경 과제 평균이다. QA05는12episode 모델 고정단가 합계로 수신자 비용과 B 준비51호출을 포함한다. QA06은 동시 Python+Rust 최고 RSS이며 cloud weights/KV/제품 전체RAM은 제외한다. QA01 공통20callback A4.307/B4.409/C4.327초, 입력 경로가 달라 구조적 동점도 아니고 작은 차이의 우열도 미확정이다. 같은16완료목표 QA03 A10.565/B12.299/C4.213초, 전체경과31.372/31.406/23.532초. 원래21분모의 완료20/19/19를 대체하지 않는다.
C1은 C의 상대적 QA 열세가 입증돼서 추가한 것이 아니라 필수 조건 본문 누락 위험의 보완이다. 양쪽 같은 condition_source_refs가 있고 C1만 다음 위임 목적을 알기 전에 기채택 조건의 provenance 원문1~2행을 읽어 최초 인계에 붙인다. 조건 출처를 새로 만드는 upstream 비용은 미측정이다. 첫 해석 호출에는 C1 원문을 넣지 않는다. 별도 E3×3회 각9인계의 전후이며 기본전체 C값과 연결하지 않는다. 본문 저자대조4/9→9/9와 자동literal4/9→7/9, N-H9/9→9/9, QA02 N/A는 서로 다른 관측이다. 독립 검토는 실제 메일6개에 한정됐다. C의 미표시1건은 fact15개가 프롬프트에 안내되지 않은 host상한14를 넘긴 수량계약 불일치다. 원문 부족이나 의미오답으로 재분류하지 않는다. 첫callback9/9는 올바른내용9/9를 뜻하지 않으며 C 첫안내 조건오류1건을 보존한다.
C1 비용 감소는 C복구1호출을 포함한 관측이다. 그것을 제외하면 .0365256→.0376028로 증가하며, 같은8완료목표 전체경과30.532→31.519초로 늘었다. RSS감소를 인과적으로 C1 메모리최적화라 주장하지 않는다. 원문읽기20→21회, 수신자조건읽기2→0과 사전읽기3, 첨부상태323byte. C2cache는 전체serving이7.602→8.784ms로 늘어 기본보류이고 C1+C2미실행이다.
출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/05-agent-handoff.md §3~6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §2,6
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/fresh-summary.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/mechanism-breakdown.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/content-review.json
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp05/prefix-review.json
스타일: DP2 v2·DP3 네 장, 사용자 레퍼런스18-DP02채택,23-DP04방안,24-DP04채택.
17쪽의 before/after는 PREFETCH_TACTIC E3 각3episode만 사용한다. QA03 모든관측 평균은8/9와9/9이며 공통8의 VIA시간4.302→4.284초를 별도로 보존한다. 공통8전체경과30.532→31.519초와 전체모델비용을 함께 보고한다. C1 whole9전체경과31.614초를공통8값으로 혼용하지 않는다. 수신자조건읽기2→0이나 전체읽기20→21로 증가한다. source-read 요청1848byte, 로컬구간합계.201ms, 첨부상태최대직렬화323byte. C의 미표시1은fact상한계약문제이며 C1의원문만으로실패가원인적으로해결됐다고하지않는다.
통합 발표 용어: QA01 첫 응답 지연시간(관측 callback 평균), QA02 지칭 집합 정확도(정답/예정), QA03 VIA 처리시간, QA04 변경 Rust 모듈 수(별도 변경 과제 평균), QA05 해당 실험 전체 모델 비용(고정 단가 USD 합계), QA06 로컬 Python+Rust 최고 동시 RSS(MB). 시간의 괄호는 관측/예정이다. QA05의 미확정 사용량은 해당 장에서 별도 공개한다. N/A, 미측정, 미실행, 미관측, 보류와 우열 미확정은 서로 다른 상태다. 발표 DP1/2/3/4는 저장소01/02/04/05에 대응한다. DP별 실험 모집단이 달라 DP 간 초 단위 순위나 절감량 합계를 만들지 않는다. DP1-A2, DP2-B1, DP3-A2+A5, DP4-C1은 각각 별개 보완이다. 네 선택과 모든 보완을 합친 실행 구성은 미실행이며 이번 통합은 자료 편집이다.

## Slide 20
DP5. 위임을 위한 메모리 관리 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
20 / 29
사용자가 기억하는 자료와, 마지막 작업 Agent는 다를 수 있다
VIA는 실제 본 자료, 좋다고 평가한 측면과 적용 상황을 연결해 다음 위임의 의미를 정해야 한다.
① R이 조사 D1 작성
조사 결과 D1
실제 생산자 R
조사 내용의 출처
② P가 발표 D2 작성
발표자료 D2
실제 작성자 P
외부 고객용 구성의 참조
③ Q가 내부회의용 D3 수정
수정본 D3
실제 수정자 Q
가장 최근 결과와 Agent
사용자 피드백: “외부 고객에게는 처음 구성이 좋고, 이번 내부회의에는 수정본을 쓰자.”
새 요청: “고객용으로 좋다고 한 형식에 이번 조사 수치를 넣고, 그 자료 만든 쪽에 맡겨.”
연결할 의미: 형식 D2 / 내용은 신규 조사 / 명시적으로 지칭한 작성자 P
최신 수정자 Q로 바꾸거나, “모든 업무에서 P 선호”로 일반화하면 다른 요청이 된다.
이 DP의 질문
위임 관계를 현재 요청에서 해석할까, 미리 정리해 둘까?
원본과 명시적 사실은 공통 보존. 미래 요청에 쓰일 관계의 해석 시점과 관리 책임을 선택한다.
Notes: DP5 설계 가설, 미측정, 미선택. 2026-10-20 사용자 정의의 QA07 요청 의미 해석 정확도는 과거 QA07 부하 추가 지연과 다르다. QA07 우선순위·목표·점수는 미확정이다.
근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp5-delegation-memory-20261020.md
기존 발표 DP1 B/C의 요청 시 원본 구성과 사전 관계 생산, DP4 A/B의 준비·갱신 지식을 위임 관계에 구체화했다. 기존 DP1 C가 같은 관계를 생산하면 공유하고 중복 비용·효과를 계산하지 않는다.
A/B 공통: 원본·실제 표시 판본·공개 결과·Task/Agent 연결·명시적 사실·이미 확정한 조건과 허용 선호를 보존하고 재사용한다. 코드로 ID·시각·연결 필터와 텍스트 검색을 수행하며, 검색 결과는 의미 정답이 아니다. Embedding은 선택적 공통 검색 보완이며 이 두 구조의 정의가 아니다. 필요한 의미 해석만 동일 모델 자원을 쓴다. 고정 LLM 호출 횟수 비교가 아니다.
Context Manager는 허용 근거의 조회·파생 관계의 생산과 저장을 담당하고, Request Interpreter는 현재 요청 의미를 제안하며 Request Controller는 최초 현재 의미 채택을 담당한다. 정식 Component 내부의 한국어 상자는 기능이다. 별도 물리 서비스나 모델 가중치를 요구하지 않는다. DP2 실행 구조·DP3 grounding·DP44 개입 정책·Agent 선택 규칙·후속 인계 방식은 공통이다. 원본 권위, 권한·철회·현재 판본 검사를 유지한다. 상세 도메인 추론·계획·실행은 Downstream Agent 책임이다.
B의 valid는 원본 현재성일 뿐 의미 정답을 보장하지 않는다. 미생산·오래된·미확인 범위와 의미 불일치는 원본 보완한다. 명시적 사실이나 이전 요청에서 이미 확정한 관계는 A도 재사용한다. 새 QA07은 최초 확정한 대상·목적·조건·기존 요청 관계가 모두 맞는지 입력 단위로 판단한다. 지칭 오류가 QA02/07을 함께 실패하게 할 수 있으며 독립 이익으로 합산하지 않는다. 인계 후 조건 누락·실제 Agent 실행 성패는 두 정확도에 포함하지 않는다.
QA01 이익은 관계 해결이 첫 올바른 구체적 내용 표시를 실제로 막을 때만 가능하다. 먼저 표시 가능한 다른 올바른 구체 내용이 있으면 두 안에 동일하게 허용한다. QA03은 요청 임계 경로와 실제 background 경합을 포함하고 사전 생산 시간은 단계별로 드러낸다. QA05는 같은 전체 episode에서 미소비 생산·갱신·재시도·요청·수신자 비용을 포함한다. QA04 실제 변경 모듈과 QA06 로컬 peak RAM은 미측정이다.
설명용 사례이며 실행 fixture가 아니다. 실제 display 증거가 D2/D3와 발화의 대응을 지지해야 한다. 원본도 모호하면 동일 확인 절차를 사용한다. 과거 feedback가 이미 현재 요청으로 확정되어 공통 상태에 있다면 B만의 생산 이익으로 세지 않는다.

## Slide 21
DP5. 위임을 위한 메모리 관리 (설계 구조 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
21 / 29
차이의 중심: 요청이 관계 해석을 소유하는가, 독립 갱신 경로가 관계 상태를 유지하는가
A 요청 경로에서 원본 관계 해석
B 사건 갱신 경로 + 관계 조회 경로
공통 원본·확정 사실
표시 판본·피드백
Task / Agent 연결
Context Manager
원본 조회 인터페이스
ID·시각·연결 필터 / 텍스트 검색
요청과 무관하게 보존
현재 요청
Request Interpreter
요청 단위 실행·작업 상태
원본 관계 해석
필요한 범위 추가 읽기
임시 해석 상태
후보·근거·불확실성
원본·사실
현재 목적·조건과 함께 의미 제안
채택한 조건·확정 사실은 공통 상태로 보존
추가 영속 상태: 없음
미확정 관계는
요청에서 해석
Context Manager
사건 갱신 경로 / 요청 조회 경로
같은 원본·사실
변경 추적
생산 대상 / 정정
관계 생산·게시
해석 → 판본 재검사
의존 판본·처리 cursor
dirty / revoked
영속 파생 관계
대상·측면·상황·출처
정정 시 무효화
관계 조회 / 현재성·확인 범위 검사
미생산·무효·부족
→ 원본 보완
현재 요청
Request Interpreter
관계 적용 판단 + 부족한 의미 해석
조회
근거
공통 Request Controller: 현재 의미 채택·표시 → 동일한 Agent 선택·위임 계약
구조적 대가 | A: 원본 조합이 요청 임계 경로에 남음 | B: 생산·게시·무효화·조회 계약을 추가 관리
논리적 실행·상태 경계이며 별도 프로세스·모델 복제를 뜻하지 않는다. 필요한 의미 처리만 같은 Model Access 사용. 파생 관계는 원본 권위를 대체하지 않는다.
Notes: DP5 설계 가설, 미측정, 미선택. 2026-10-20 사용자 정의의 QA07 요청 의미 해석 정확도는 과거 QA07 부하 추가 지연과 다르다. QA07 우선순위·목표·점수는 미확정이다.
근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp5-delegation-memory-20261020.md
기존 발표 DP1 B/C의 요청 시 원본 구성과 사전 관계 생산, DP4 A/B의 준비·갱신 지식을 위임 관계에 구체화했다. 기존 DP1 C가 같은 관계를 생산하면 공유하고 중복 비용·효과를 계산하지 않는다.
A/B 공통: 원본·실제 표시 판본·공개 결과·Task/Agent 연결·명시적 사실·이미 확정한 조건과 허용 선호를 보존하고 재사용한다. 코드로 ID·시각·연결 필터와 텍스트 검색을 수행하며, 검색 결과는 의미 정답이 아니다. Embedding은 선택적 공통 검색 보완이며 이 두 구조의 정의가 아니다. 필요한 의미 해석만 동일 모델 자원을 쓴다. 고정 LLM 호출 횟수 비교가 아니다.
Context Manager는 허용 근거의 조회·파생 관계의 생산과 저장을 담당하고, Request Interpreter는 현재 요청 의미를 제안하며 Request Controller는 최초 현재 의미 채택을 담당한다. 정식 Component 내부의 한국어 상자는 기능이다. 별도 물리 서비스나 모델 가중치를 요구하지 않는다. DP2 실행 구조·DP3 grounding·DP44 개입 정책·Agent 선택 규칙·후속 인계 방식은 공통이다. 원본 권위, 권한·철회·현재 판본 검사를 유지한다. 상세 도메인 추론·계획·실행은 Downstream Agent 책임이다.
B의 valid는 원본 현재성일 뿐 의미 정답을 보장하지 않는다. 미생산·오래된·미확인 범위와 의미 불일치는 원본 보완한다. 명시적 사실이나 이전 요청에서 이미 확정한 관계는 A도 재사용한다. 새 QA07은 최초 확정한 대상·목적·조건·기존 요청 관계가 모두 맞는지 입력 단위로 판단한다. 지칭 오류가 QA02/07을 함께 실패하게 할 수 있으며 독립 이익으로 합산하지 않는다. 인계 후 조건 누락·실제 Agent 실행 성패는 두 정확도에 포함하지 않는다.
QA01 이익은 관계 해결이 첫 올바른 구체적 내용 표시를 실제로 막을 때만 가능하다. 먼저 표시 가능한 다른 올바른 구체 내용이 있으면 두 안에 동일하게 허용한다. QA03은 요청 임계 경로와 실제 background 경합을 포함하고 사전 생산 시간은 단계별로 드러낸다. QA05는 같은 전체 episode에서 미소비 생산·갱신·재시도·요청·수신자 비용을 포함한다. QA04 실제 변경 모듈과 QA06 로컬 peak RAM은 미측정이다.
구조도 개정: A는 원본 조회 인터페이스와 요청 단위 Request Interpreter 작업 상태를 갖는다. B는 Context Manager 내부에 사건 기반 생산·게시, source revision/처리 cursor/dirty 상태, 영속 파생 관계, 검증된 조회 인터페이스를 추가한다. 작은 상자는 제안한 내부 책임이며 별도 정식 Component가 아니다. A도 명시적 연결과 채택한 사실을 재사용한다. A 임시 상태는 현재 요청에서 생성한 작업 후보를 뜻하며 확정 사실 삭제를 뜻하지 않는다. B의 변경 추적은 논리적 처리 목록으로 별도 broker나 강제 프로세스 격리가 아니다. source 변경과 의미 불일치는 사용을 무효화하며 갱신이 실패하거나 미완료면 요청은 원본을 보완한다. 의미 적용 중 발견한 부족함도 조회 인터페이스를 통해 같은 원본으로 보완한다. 생산에 필요한 원문은 같은 원본 읽기 경로를 사용한다. QA는 21장에 전체 비교한다.

## Slide 22
DP5. 위임을 위한 메모리 관리 (선택 기준 및 보완)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
22 / 29
기본안 미선택 / 과거 관계의 재참조 빈도와 첫 응답의 실제 대기로 판단
판단 기준 | A가 유리한 조건 | B를 검토할 조건
사용 형태 | 명시적 사실 조회가 많고 과거 관계 재참조가 적음 | 처음 다시 부르는 과거 관계가 응답을 자주 막음
품질 교환 | 필요한 요청에만 비용 사용 / 요청 때 조합 대기 | 요청 경로의 조합 절약 / 미소비 생산·갱신 부담
선택을 바꿀 조건 | 원본 조합이 응답 지연과 관계 누락을 반복 유발 | 원본 보완이 잦거나 잘못된 관계·범위를 반복 적용
A1 요청에서 확인한 관계의 재조회 색인
B1 같은 업무의 연속 사건을 묶어 생산
Context Manager
요청에서 확정한 관계를 후속 검색용 색인에 반영
의존 원본 변경 때 갱신 / 기존 권한·현재성 검사 유지
Context Manager
호환 사건을 모아 겹치는 관계를 한 번 생산
게시 전 요청이 오면 미처리 범위를 원본으로 보완
기대: 두 번째 유사 요청의 검색·조합 감소
대가: 색인 갱신·메모리 / 첫 재참조 이익은 없음
기대: 같은 관계의 중복 생산·갱신 감소
대가: 게시 공백 증가 / 원본 보완 시 요청 지연
A의 확정 사실 재사용과 B의 필수 원본 보완은 기본 기능이다. 위 보완은 기본안 선택 후 별도 비교한다.
보완 효과 미측정. A1/B1을 미리 넣어 기본안 차이를 없애거나, 어느 보완이 반드시 유리하다고 가정하지 않는다.
Notes: DP5 설계 가설, 미측정, 미선택. 2026-10-20 사용자 정의의 QA07 요청 의미 해석 정확도는 과거 QA07 부하 추가 지연과 다르다. QA07 우선순위·목표·점수는 미확정이다.
근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp5-delegation-memory-20261020.md
기존 발표 DP1 B/C의 요청 시 원본 구성과 사전 관계 생산, DP4 A/B의 준비·갱신 지식을 위임 관계에 구체화했다. 기존 DP1 C가 같은 관계를 생산하면 공유하고 중복 비용·효과를 계산하지 않는다.
A/B 공통: 원본·실제 표시 판본·공개 결과·Task/Agent 연결·명시적 사실·이미 확정한 조건과 허용 선호를 보존하고 재사용한다. 코드로 ID·시각·연결 필터와 텍스트 검색을 수행하며, 검색 결과는 의미 정답이 아니다. Embedding은 선택적 공통 검색 보완이며 이 두 구조의 정의가 아니다. 필요한 의미 해석만 동일 모델 자원을 쓴다. 고정 LLM 호출 횟수 비교가 아니다.
Context Manager는 허용 근거의 조회·파생 관계의 생산과 저장을 담당하고, Request Interpreter는 현재 요청 의미를 제안하며 Request Controller는 최초 현재 의미 채택을 담당한다. 정식 Component 내부의 한국어 상자는 기능이다. 별도 물리 서비스나 모델 가중치를 요구하지 않는다. DP2 실행 구조·DP3 grounding·DP44 개입 정책·Agent 선택 규칙·후속 인계 방식은 공통이다. 원본 권위, 권한·철회·현재 판본 검사를 유지한다. 상세 도메인 추론·계획·실행은 Downstream Agent 책임이다.
B의 valid는 원본 현재성일 뿐 의미 정답을 보장하지 않는다. 미생산·오래된·미확인 범위와 의미 불일치는 원본 보완한다. 명시적 사실이나 이전 요청에서 이미 확정한 관계는 A도 재사용한다. 새 QA07은 최초 확정한 대상·목적·조건·기존 요청 관계가 모두 맞는지 입력 단위로 판단한다. 지칭 오류가 QA02/07을 함께 실패하게 할 수 있으며 독립 이익으로 합산하지 않는다. 인계 후 조건 누락·실제 Agent 실행 성패는 두 정확도에 포함하지 않는다.
QA01 이익은 관계 해결이 첫 올바른 구체적 내용 표시를 실제로 막을 때만 가능하다. 먼저 표시 가능한 다른 올바른 구체 내용이 있으면 두 안에 동일하게 허용한다. QA03은 요청 임계 경로와 실제 background 경합을 포함하고 사전 생산 시간은 단계별로 드러낸다. QA05는 같은 전체 episode에서 미소비 생산·갱신·재시도·요청·수신자 비용을 포함한다. QA04 실제 변경 모듈과 QA06 로컬 peak RAM은 미측정이다.
현재 기본안 선택은 보류다. 원본에 이미 존재하는 명시적 Task·작성자 관계와 확정 선호는 A도 조회한다. A1은 사실의 기본 보존이 아니라 추가 후속 검색 색인이다. B1은 batching으로 미소비 비용을 항상 없애는 구조가 아니며 게시 지연을 비용으로 가진다.

## Slide 23
DP5. 위임을 위한 메모리 관리 (QA Tradeoff 상세)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
23 / 29
요청 경로의 관계 조합 대기 ↔ 요청 전에 발생하는 생산·갱신 비용
QA / 차별화 | A: 요청 소유 해석 | B: 영속 관계 생산·조회
QA01 첫 응답 주요 조건부 가설 | 원본 조합이 첫 올바른 내용에 필수면 대기 | 유효 관계가 그 조합을 대체할 때 대기 절약
QA02 지칭 정확도 양방향 · 우열 미정 | 흩어진 원본의 연결 누락 위험 | 잘못 묶인 대상 재사용 위험 / 원본 보완
QA03 VIA 처리 주요 조건부 가설 | 요청 안에서 원본 탐색·조합 수행 | 조회·적용으로 단축 가능 / 보완·경합 비용
QA04 변경 모듈 관련 · 미확정 | 원본 조회와 요청 해석 경로 변경 | 생산·무효화·조회 계약 변경 / 재사용 가능
QA05 전체 모델 비용 주요 반대 비용 | 실제 요청된 관계에 해석비용 사용 | 미소비 생산·정정·재시도 포함 / 재사용 상쇄
QA06 로컬 peak RAM 관련 · 우열 미정 | 요청의 원본 문맥·임시 상태 부담 | 파생 상태·생산 작업 추가 / 요청 문맥 축소
새 QA07 요청 의미 양방향 · 우열 미정 | 현재 목적에서 해석 / 조건 연결 누락 가능 | 측면·상황 재사용 / 과도한 일반화 가능
B가 유리해지는 장면
A가 유리해지는 장면
처음 다시 부르는 과거 관계가 자주 첫 응답을 막고,
미리 만든 유효 관계가 원본 조합을 실제로 줄일 때
공개 결과·피드백은 많지만 재참조는 적거나,
새 조건·정정 때문에 B도 원본을 다시 해석해야 할 때
독립 DP의 한계: 공통 사실·A 재사용으로 충분하거나 DP1 C가 같은 관계를 이미 생산하면 차별화가 약해진다.
설계 가설·미측정·미선택. QA01/03 같은 대기의 중복 효과 주의. QA02/07 같은 대상 오류를 독립 이익으로 합산하지 않음. QA04는 실제 변경 모듈로 검증.
Notes: DP5 설계 가설, 미측정, 미선택. 2026-10-20 사용자 정의의 QA07 요청 의미 해석 정확도는 과거 QA07 부하 추가 지연과 다르다. QA07 우선순위·목표·점수는 미확정이다.
근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp5-delegation-memory-20261020.md
기존 발표 DP1 B/C의 요청 시 원본 구성과 사전 관계 생산, DP4 A/B의 준비·갱신 지식을 위임 관계에 구체화했다. 기존 DP1 C가 같은 관계를 생산하면 공유하고 중복 비용·효과를 계산하지 않는다.
A/B 공통: 원본·실제 표시 판본·공개 결과·Task/Agent 연결·명시적 사실·이미 확정한 조건과 허용 선호를 보존하고 재사용한다. 코드로 ID·시각·연결 필터와 텍스트 검색을 수행하며, 검색 결과는 의미 정답이 아니다. Embedding은 선택적 공통 검색 보완이며 이 두 구조의 정의가 아니다. 필요한 의미 해석만 동일 모델 자원을 쓴다. 고정 LLM 호출 횟수 비교가 아니다.
Context Manager는 허용 근거의 조회·파생 관계의 생산과 저장을 담당하고, Request Interpreter는 현재 요청 의미를 제안하며 Request Controller는 최초 현재 의미 채택을 담당한다. 정식 Component 내부의 한국어 상자는 기능이다. 별도 물리 서비스나 모델 가중치를 요구하지 않는다. DP2 실행 구조·DP3 grounding·DP44 개입 정책·Agent 선택 규칙·후속 인계 방식은 공통이다. 원본 권위, 권한·철회·현재 판본 검사를 유지한다. 상세 도메인 추론·계획·실행은 Downstream Agent 책임이다.
B의 valid는 원본 현재성일 뿐 의미 정답을 보장하지 않는다. 미생산·오래된·미확인 범위와 의미 불일치는 원본 보완한다. 명시적 사실이나 이전 요청에서 이미 확정한 관계는 A도 재사용한다. 새 QA07은 최초 확정한 대상·목적·조건·기존 요청 관계가 모두 맞는지 입력 단위로 판단한다. 지칭 오류가 QA02/07을 함께 실패하게 할 수 있으며 독립 이익으로 합산하지 않는다. 인계 후 조건 누락·실제 Agent 실행 성패는 두 정확도에 포함하지 않는다.
QA01 이익은 관계 해결이 첫 올바른 구체적 내용 표시를 실제로 막을 때만 가능하다. 먼저 표시 가능한 다른 올바른 구체 내용이 있으면 두 안에 동일하게 허용한다. QA03은 요청 임계 경로와 실제 background 경합을 포함하고 사전 생산 시간은 단계별로 드러낸다. QA05는 같은 전체 episode에서 미소비 생산·갱신·재시도·요청·수신자 비용을 포함한다. QA04 실제 변경 모듈과 QA06 로컬 peak RAM은 미측정이다.
QA02는 첫 지칭 대상 집합, 새 QA07은 필수 요청 의미 전체다. 인계 후 조건 누락이나 실제 Agent 수행 성공을 정확성으로 대체하지 않는다. QA07 목표·우선순위·점수 미확정. 동일 원본·모델·예산에서 최초 재참조/반복/미사용/정정/상황 변경을 비교한다. A의 확인 사실 재사용을 허용한다. QA05는 같은 episode의 생산부터 요청·수신자까지 미사용·재시도 포함이다. 별도 모델 가중치를 B 비용으로 가정하지 않는다. B 원본 보완 또는 갱신과 요청 경합이 많으면 지연 이익이 사라질 수 있다. 표의 요청 경로 단축은 구조의 가능성으로, LLM 성능과 사례 분포를 넘는 확정 우위를 뜻하지 않는다.

## Slide 24
DP3. 화면 지칭 해석과 로컬 생산기 (Appendix)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
24 / 29
Appendix — 이전 DP3 설계와 관측
이전 발표의 DP3 5장을 보존
배경 2장 / 기존 A·B 비교 / 기존 관측 범위 / 별도 복구 관측
아래 자료는 당시 cloud 생산자·pixel 계약의 설계와 관측이다.
새 본문의 local CPU 네 대안과 모집단·실행 구조가 다르다.
현행 DP3의 수치와 결론에 혼합하지 않는다.
Notes: DP3-GROUNDING-CPU-SYN-1.0 / VOICE-SCREEN-CPU-SYN-1.0 / SYNTHETIC_AUTHORED_NOT_MEASURED. 모든 새 수치는 작성한 가정과 오프라인 산식이며 모델 실행·측정·실제 청구 결과가 아니다. 평가 120개 음성 입력·지칭 표현·새 목표 + 별도 준비 활동 60개. 준비는 비용과 동시 RAM 원장에 포함. COMMON-QA-SYN-1.0 Text 모집단과 직접 비교하거나 합산하지 않는다. 동일 ASR·word timestamp, 원본 화면·포인터·선택, cloud S2S 및 최종 의미 LLM. 8 CPU core/16 GB RAM/SSD; visual 총4 thread; 기본 heavy visual stage 순차. 512 MB 임시한계는 이 비교에서 유보.
출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/cpu-runtime-architecture.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/local-producer.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/README.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/results.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/dp3-grounding-architecture-20261021/synthetic-comparison/summary.json
사용자 요청에 따라 원본21장중DP3 9~13쪽의본문/노트/의존자료를보존하여Appendix25~29쪽으로이동했다. 페이지번호만현행29장에맞춘다. 이전노트의옛페이지참조는역사적문맥으로유지한다. 이구분장은이전관측을무효화하는것이아니라현행새대안과섞지않기위한출처범위설명이다.

## Slide 25
DP3. 화면과 발화의 지칭 결합 방안 (배경 1/2)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
25 / 29
말이 끝났을 때, 가리킨 화면은 이미 바뀌어 있다
앱을 오가며 말하고, 클릭 없이 가리키고, 일부만 고친 요청의 정확한 대상을 찾아야 한다.
① 표 범위 선택
매출 현황.xlsx
② 클릭 없이 두 그래프 지정
실적 분석.pdf
③ 화면 이동과 부분 정정
메일
구분 | 상반기 | 하반기
제품 A | 120 | 150
제품 B | 90 | 110
제품 C | 80 | 95
실제 선택 범위
매출
이익
포인터로 둘러싼 영역
받은 편지함
회의 자료 확인
다음 주 일정
검토 요청
“이 매출과…”
“이 두 그래프를 비교해줘.”
“아니, 오른쪽 것만.”
“이 매출”은 파일 전체인가,
선택한 셀 범위인가?
포인터의 원은 지칭 동작인가,
단순한 마우스 이동인가?
“오른쪽 것”은 현재 메일인가,
앞선 PDF의 그래프인가?
VIA가 정리할 요청
“매출 현황.xlsx의 선택 범위와
실적 분석.pdf의 오른쪽 이익 그래프를 비교해줘.”
Excel 범위는 유지하고, PDF 그래프만 두 개에서 오른쪽 하나로 정정한다.
Notes: 2026-10-19 사용자 정정 반영. 화면 생산과 발화 생산은 서로의 최초 결과를 소비하지 않는다. 현재 설계 기본 B는 공통 Model Access 호출 한도 K가 허용하면 독립 생산을 병렬 실행하며 둘 다 준비된 뒤 결합한다. K=1 또는 실제 자원 경쟁은 공통 제약으로 공개하며 A/B에 같은 한도를 적용한다. 이전 B4 표기는 과거 pixel 캠페인의 병렬 구성 식별자로 보존한다. 기존 정규화 B는 순차 실행 이력으로만 사용한다. 정규화 병렬 기본 B의 새 실행은 하지 않았으며 최종 A/B 선택을 이 판본에서 확정하지 않는다. 모듈 분리는 별도 모델 가중치나 프로세스 배치를 의미하지 않는다. 현재 input/source/후보 revision 검증, unknown/경쟁 후보와 원본 보존, 원 생산자의 범위 확장 및 공통 최종 채택은 양쪽 기능 계약을 유지한다. 기본 A의 전체 집합 재판단과 영향 표현 patch 보완, 기본 B의 판단 안 후보 재사용과 revision 사이 cache 보완을 구별한다. 기존 수치와 실패는 재채점하거나 병렬 실행값으로 전환하지 않는다.
출처: 원래 16장 v2-windows PPTX, seven-problem-review/04-screen-speech-grounding.md 및 17-presentation-results.md의 기존 발표 캠페인, dp04/normalized-comparison.md와 comparison.md, normalized_candidate/src/dp04.rs와 dp04/producers.rs. 새 common9 등 다른 캠페인의 수치와 결론은 합치지 않는다.
배경은 설계 설명용 편집 가능한 개념도이며 실측 screenshot이 아니다. 표 숫자와 그래프 선은 설명용 예시로 QA 데이터가 아니다. 당시 화면/selection/path 보존과 시간 대응은 공통 기능이고, 시간 일치만으로 의도가 확정되지는 않는다.
이 v4 발표판의 11쪽은 기존 pixel A와 B4의 동일 계약 관측을 사용한다. B4는 병렬 기본 B의 실측 근거로 활용하지만 원시 실행 ID와 당시 phase는 유지한다. 정규화 병렬 B만 미측정이며 B 전체가 미측정이라는 뜻이 아니다. 기존 결과는 비교의 유용한 관측이며 동시 무작위 A/B 새 실험을 뜻하지 않는다.

## Slide 26
DP3. 화면과 발화의 지칭 결합 방안 (배경 2/2)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
26 / 29
VIA가 지칭을 잘못 연결하면, Agent가 정확히 일해도 요청은 실패한다
사용자의 말과 행동을 이어받는 VIA가, 실제 업무를 맡길 대상을 명확하게 만들어야 한다.
VIA의 연속 상호작용 | VIA가 해결해야 할 어려움
말하면서 앱·페이지를 계속 이동 | 현재 화면 대신 보존한 당시 화면·행동으로 판단
한 문장에서 여러 앱의 자료를 지칭 | 현재 활성 창을 넘어 자료별 범위와 출처를 연결
클릭 없이 가리키거나 둘러쌈 | 정식 선택 객체가 없어도 지칭 동작·범위를 판단
이전 요청의 일부만 정정 | 유지할 대상과 교체할 대상, 최신 판본을 구분
다른 Agent에게 실제 업무 위임 | 지칭한 자료와 조건을 명확한 요청으로 전달
보존할 근거와, 그 근거에서 의미를 만드는 책임을 함께 설계해야 한다
A/B 공통 기능
당시 화면·선택·포인터·발화 보존
현재 요청과 원본 판본 확인
A의 책임 구조
원본을 함께 읽고
대상 범위와 연결 관계를 공동 생산
B의 책임 구조
독립 후보를 병렬 생산한 뒤 결합
부족한 범위는 원 생산자가 확장
선택할 것: 중간 상태·실행 의존·재판단 책임 / 달라지는 것: 응답 대기·정확도·비용·메모리
두 안은 동일한 공통 호출 한도 K를 사용한다. B는 여유가 있으면 독립 생산을 겹치고, 결합은 양쪽 완료를 기다린다.
Notes: 2026-10-19 사용자 정정 반영. 화면 생산과 발화 생산은 서로의 최초 결과를 소비하지 않는다. 현재 설계 기본 B는 공통 Model Access 호출 한도 K가 허용하면 독립 생산을 병렬 실행하며 둘 다 준비된 뒤 결합한다. K=1 또는 실제 자원 경쟁은 공통 제약으로 공개하며 A/B에 같은 한도를 적용한다. 이전 B4 표기는 과거 pixel 캠페인의 병렬 구성 식별자로 보존한다. 기존 정규화 B는 순차 실행 이력으로만 사용한다. 정규화 병렬 기본 B의 새 실행은 하지 않았으며 최종 A/B 선택을 이 판본에서 확정하지 않는다. 모듈 분리는 별도 모델 가중치나 프로세스 배치를 의미하지 않는다. 현재 input/source/후보 revision 검증, unknown/경쟁 후보와 원본 보존, 원 생산자의 범위 확장 및 공통 최종 채택은 양쪽 기능 계약을 유지한다. 기본 A의 전체 집합 재판단과 영향 표현 patch 보완, 기본 B의 판단 안 후보 재사용과 revision 사이 cache 보완을 구별한다. 기존 수치와 실패는 재채점하거나 병렬 실행값으로 전환하지 않는다.
출처: 원래 16장 v2-windows PPTX, seven-problem-review/04-screen-speech-grounding.md 및 17-presentation-results.md의 기존 발표 캠페인, dp04/normalized-comparison.md와 comparison.md, normalized_candidate/src/dp04.rs와 dp04/producers.rs. 새 common9 등 다른 캠페인의 수치와 결론은 합치지 않는다.
이 장면은 VIA에만 존재하는 문제라는 주장이 아니다. 연속 음성·화면 상호작용과 Agent 위임을 제품 책임으로 가진 VIA에서 결합되어 중요한 문제라는 설명이다. 입력 기록과 시간 대응만으로 지칭 의도를 확정하지 않는다. 근거 부족과 실제 모호함은 보존하고 필요한 확인을 수행한다.
이 v4 발표판의 11쪽은 기존 pixel A와 B4의 동일 계약 관측을 사용한다. B4는 병렬 기본 B의 실측 근거로 활용하지만 원시 실행 ID와 당시 phase는 유지한다. 정규화 병렬 B만 미측정이며 B 전체가 미측정이라는 뜻이 아니다. 기존 결과는 비교의 유용한 관측이며 동시 무작위 A/B 새 실험을 뜻하지 않는다.

## Slide 27
DP3. 화면과 발화의 지칭 결합 방안 (설계 방안 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
27 / 29
A 원본 공동 판단 / B 독립 후보 병렬 생산 후 결합 / 같은 pixel 계약의 기존 실측
설계안 | (A) 원본 공동 해석 | (B) 독립 후보 병렬 생산 후 결합
구조 |  | 
장점 | 별도 후보 게시를 기다리지 않고 대상·관계를 공동 생산 발화에 맞는 자유로운 범위를 원본에서 직접 판단 | 화면·발화 생산 대기를 겹침 / 후보를 같은 판단 안에서 재사용 화면·발화의 해석 근거와 오류 지점을 분리
단점 | 좌표·대상 혼동 시 공동 판단을 다시 수행 큰 원본과 복합 관계를 함께 처리하는 부담 | 양쪽 후보 완료 후 결합 / 생산·확장·후보 상태 비용 공통 호출 한도와 자원 경쟁에 따라 병렬 이익 제한
QA01 첫 응답 (초) | 9.268 (12/15) | 13.881 (13/15)
QA02 지칭 집합 | 19/24 (79.2%) | 20/24 (83.3%)
QA03 VIA 처리 (초) | 12.559 (10/12) | 17.604 (11/12)
QA04 변경 (개) | 미측정 | 미측정
QA05 확정 비용 ($) | 0.0339156 + 미확정 1회 | 0.0459164
QA06 RSS (MB) | 41.452 | 42.762
Component
내부 Module
보존 상태
실선: 처리·자료
점선: 조건부 경로
모듈별 모델 복제나
독립 process 아님
대상 범위와 지칭 관계를 한 책임에서 생산
발화 원문
시각·정정
당시 화면
선택·pointer
Request Interpreter
Grounding Attempt Control / Joint Work Queue
Joint Grounding
Interpreter
Joint Grounding
State
1
TryApply / 현재성·기하 검증
2
3
추가 근거가 필요하면 같은 책임에서 재판단
Request Controller: 현재성 확인과 최종 채택
독립 생산을 병렬 시작 / 양쪽 준비 후 결합
발화 원문·시각
당시 frame·선택·pointer
Request Interpreter
Grounding
Coordinator
동일 호출 한도 K
독립 병렬 시작
부족한 원본 확장
Speech Reference
Producer
Screen Target
Producer
Speech Candidate
Revisions
Screen Candidate Revisions
범위·관계·coverage
Multimodal Binding Resolver
검증 후 Binding Revision State / 후보 read-set
공통 현재성 검사 후
후보 게시
1
1
2
2
3
Request Controller: 현재성 확인과 최종 채택
pixel 계약의 A / 병렬 B(기존 B4), 각 12회. 괄호는 관측/예정. 양쪽 미완료가 있어 성공 평균만으로 전체 속도 우열을 정하지 않는다.
A 미확정 1회 예약 상한 $0.0729404 별도 보존(실제 청구액 아님). QA04 미측정. RSS는 로컬 Python+Rust. 같은 공통 호출 한도 사용.
Notes: 2026-10-19 사용자 정정 반영. 화면 생산과 발화 생산은 서로의 최초 결과를 소비하지 않는다. 현재 설계 기본 B는 공통 Model Access 호출 한도 K가 허용하면 독립 생산을 병렬 실행하며 둘 다 준비된 뒤 결합한다. K=1 또는 실제 자원 경쟁은 공통 제약으로 공개하며 A/B에 같은 한도를 적용한다. 이전 B4 표기는 과거 pixel 캠페인의 병렬 구성 식별자로 보존한다. 기존 정규화 B는 순차 실행 이력으로만 사용한다. 정규화 병렬 기본 B의 새 실행은 하지 않았으며 최종 A/B 선택을 이 판본에서 확정하지 않는다. 모듈 분리는 별도 모델 가중치나 프로세스 배치를 의미하지 않는다. 현재 input/source/후보 revision 검증, unknown/경쟁 후보와 원본 보존, 원 생산자의 범위 확장 및 공통 최종 채택은 양쪽 기능 계약을 유지한다. 기본 A의 전체 집합 재판단과 영향 표현 patch 보완, 기본 B의 판단 안 후보 재사용과 revision 사이 cache 보완을 구별한다. 기존 수치와 실패는 재채점하거나 병렬 실행값으로 전환하지 않는다.
출처: 원래 16장 v2-windows PPTX, seven-problem-review/04-screen-speech-grounding.md 및 17-presentation-results.md의 기존 발표 캠페인, dp04/normalized-comparison.md와 comparison.md, normalized_candidate/src/dp04.rs와 dp04/producers.rs. 새 common9 등 다른 캠페인의 수치와 결론은 합치지 않는다.
기본 구조와 선택 구조의 공통 표 및 B의 모든 도형은 동일하다. 파란 점선은 pixel 검증 거절 시 별도 선택 가능한 복구로 현재 정규화 기본 A에 적용했다고 뜻하지 않는다. QA02의 두 줄은 서로 다른 계약이다. 정규화 A24/24에 pixel19/24를 연결하지 않는다. 기하 검증과 원본 보존은 공통 계약이며 그림에서 생략한 B의 TryApply도 유지한다. B 후보의 확장은 원 소유자에게 돌아가며 도식은 화면 확장 한 경로를 대표로 표시했다. Request Controller의 입력 등록은 상단 원본 공급과 함께 생략한 공통 흐름이다.
이 v4 발표판의 11쪽은 기존 pixel A와 B4의 동일 계약 관측을 사용한다. B4는 병렬 기본 B의 실측 근거로 활용하지만 원시 실행 ID와 당시 phase는 유지한다. 정규화 병렬 B만 미측정이며 B 전체가 미측정이라는 뜻이 아니다. 기존 결과는 비교의 유용한 관측이며 동시 무작위 A/B 새 실험을 뜻하지 않는다.

## Slide 28
DP3. 화면과 발화의 지칭 결합 방안 (기존 관측과 비교 범위)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
28 / 29
pixel A와 병렬 B는 실측이 있다. 정규화 병렬 B는 아직 미측정이다.
이전 정규화 비교 — 당시 실행한 A와 순차 B의 이력
구성 | 첫 응답 초 (관측/15) | 지칭 집합 (정답/24) | VIA 처리 초 (완료/12) | 호출 / 비용 USD
A 공동 판단 | 7.716 (15/15) | 24/24 | 9.646 (12/12) | 15 / 0.0254572
이전 B 순차 생산 | 18.774 (12/15) | 18/24 | 25.033 (9/12) | 42 / 0.0650212
B의 밀집 화면 3회 미완료 유지. 정답 대상 ID를 제안했어도 공간 근거가 지시점을 포함하지 못했다.
pixel 비교 — A와 독립 병렬 기본 B(기존 실행 ID: B4)
구성 | 첫 응답 초 (관측/15) | 지칭 집합 (정답/24) | VIA 처리 초 (완료/12) | 호출 / 비용 USD
A 공동 판단 | 9.268 (12/15) | 19/24 | 12.559 (10/12) | 22 / 0.0339156*
병렬 B (기존 B4) | 13.881 (13/15) | 20/24 | 17.604 (11/12) | 40 / 0.0459164
* A 비용은 확정분만 표시. 미확정 1회 예약 상한 $0.0729404를 별도 보존하며 실제 청구액으로 보지 않는다.
현재 판단
pixel A/B 모두 미완료. 첫 응답·완료의 누락을 포함해 전체 선택을 미확정으로 둔다.
기존 B4를 병렬 기본 B의 pixel 관측으로 활용한다. 원래 실행 ID와 실패는 유지하며, 정규화 A 수치와 혼합하지 않는다.
Notes: 2026-10-19 사용자 정정 반영. 화면 생산과 발화 생산은 서로의 최초 결과를 소비하지 않는다. 현재 설계 기본 B는 공통 Model Access 호출 한도 K가 허용하면 독립 생산을 병렬 실행하며 둘 다 준비된 뒤 결합한다. K=1 또는 실제 자원 경쟁은 공통 제약으로 공개하며 A/B에 같은 한도를 적용한다. 이전 B4 표기는 과거 pixel 캠페인의 병렬 구성 식별자로 보존한다. 기존 정규화 B는 순차 실행 이력으로만 사용한다. 정규화 병렬 기본 B의 새 실행은 하지 않았으며 최종 A/B 선택을 이 판본에서 확정하지 않는다. 모듈 분리는 별도 모델 가중치나 프로세스 배치를 의미하지 않는다. 현재 input/source/후보 revision 검증, unknown/경쟁 후보와 원본 보존, 원 생산자의 범위 확장 및 공통 최종 채택은 양쪽 기능 계약을 유지한다. 기본 A의 전체 집합 재판단과 영향 표현 patch 보완, 기본 B의 판단 안 후보 재사용과 revision 사이 cache 보완을 구별한다. 기존 수치와 실패는 재채점하거나 병렬 실행값으로 전환하지 않는다.
출처: 원래 16장 v2-windows PPTX, seven-problem-review/04-screen-speech-grounding.md 및 17-presentation-results.md의 기존 발표 캠페인, dp04/normalized-comparison.md와 comparison.md, normalized_candidate/src/dp04.rs와 dp04/producers.rs. 새 common9 등 다른 캠페인의 수치와 결론은 합치지 않는다.
기존 B4의 실측을 현재 병렬 기본 B의 pixel 조건 관측으로 활용한다. 새 측정이나 기존 raw variant 이름의 변경은 아니다. 기존 48회 중 A BASIC과 B4 TACTIC 각각12episode는 같은 pixel 계약, 사례, 고정 모델, 공통 slot cap과 평가 정의를 사용했다. 실행 phase는 달랐고 실제 모델 반환도 달라질 수 있어 순수 병렬화 단독 인과나 정확도 개선을 확정하지 않는다. 정규화 A와 pixel B4를 한 쌍으로 놓지 않는다. 양쪽의 미완료 및 조건부 시간 평균과 미확정 비용을 보존한다. 기존 정규화 A/순차 B는 별도의 당시 비교로 유지한다.
이 v4 발표판의 11쪽은 기존 pixel A와 B4의 동일 계약 관측을 사용한다. B4는 병렬 기본 B의 실측 근거로 활용하지만 원시 실행 ID와 당시 phase는 유지한다. 정규화 병렬 B만 미측정이며 B 전체가 미측정이라는 뜻이 아니다. 기존 결과는 비교의 유용한 관측이며 동시 무작위 A/B 새 실험을 뜻하지 않는다.

## Slide 29
DP3. 화면과 발화의 지칭 결합 방안 (별도 복구 관측)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
29 / 29
pixel 좌표 계약의 A2+A5: 거절된 지칭을 복구하되 지연과 메모리를 더 사용
별도 pixel 실험의 A와 A2+A5 비교. 정규화 병렬 기본 B와의 재비교 결과는 아니다.
거절 시 실행하는 복구 경로
Joint Grounding Interpreter
원본에서 대상과 관계 판단
source·revision·기하 검증
검증 거절
A5 영향 범위의 좌표 view
raw 지시점 crop 또는 전체 격자
A2 영향 표현만 다시 판단·패치
비영향 표현의 binding은 유지
전체 현재성 재검증 후 채택
동일 Joint 책임에서 수행
원본 PNG와 overlay 유지
QA02 지칭 집합 19/24 → 24/24
지표 | pixel A | pixel A2+A5 | 해석
QA01 첫 응답 (초) | 9.268 (12/15) | 11.036 (15/15) | 미관측 3건 회복
같은 관측 12건의 QA01 | 9.268 | 10.875 | +1.607초 (+17.33%)
QA02 지칭 집합 | 19/24 | 24/24 | 5건 추가 정답
QA03 처리 (초) | 12.559 (10/12) | 13.795 (12/12) | 미완료 2건 회복
QA04 변경 (개) | 미측정 | 미측정 | 이전 값을 전용하지 않음
QA05 확정 비용 ($) | 0.0339156 + 사용량 미확정 1회 | 0.0413400 | 총비용 증감 미확정
QA06 최고 RSS (MB) | 41.452 | 50.037 | +8.585 MB
실제 모델 요청 (회) | 22 | 23 | 거절·복구 포함
비용 미확정 1회는 예약 상한 $0.0729404를 별도 보존. 실제 청구액이 아님.
네 사례×3회씩 비교. A2와 A5 각각의 효과를 분리한 실험은 아님.
정답 bbox 미공급. 좌표 오류·공급자 오류를 포함한 기본 실패도 보존.
정규화 A + A2+A5는 미실행. 정규화 계약의 24/24와 pixel 복구의 24/24를 합산하거나 같은 조합의 성과로 해석하지 않는다.
기존 완료 발표 캠페인의 별도 실험. 실제 UI·음성·전체 VIA와 원격 모델 가중치는 측정 범위 밖.
Notes: 2026-10-19 사용자 정정 반영. 화면 생산과 발화 생산은 서로의 최초 결과를 소비하지 않는다. 현재 설계 기본 B는 공통 Model Access 호출 한도 K가 허용하면 독립 생산을 병렬 실행하며 둘 다 준비된 뒤 결합한다. K=1 또는 실제 자원 경쟁은 공통 제약으로 공개하며 A/B에 같은 한도를 적용한다. 이전 B4 표기는 과거 pixel 캠페인의 병렬 구성 식별자로 보존한다. 기존 정규화 B는 순차 실행 이력으로만 사용한다. 정규화 병렬 기본 B의 새 실행은 하지 않았으며 최종 A/B 선택을 이 판본에서 확정하지 않는다. 모듈 분리는 별도 모델 가중치나 프로세스 배치를 의미하지 않는다. 현재 input/source/후보 revision 검증, unknown/경쟁 후보와 원본 보존, 원 생산자의 범위 확장 및 공통 최종 채택은 양쪽 기능 계약을 유지한다. 기본 A의 전체 집합 재판단과 영향 표현 patch 보완, 기본 B의 판단 안 후보 재사용과 revision 사이 cache 보완을 구별한다. 기존 수치와 실패는 재채점하거나 병렬 실행값으로 전환하지 않는다.
출처: 원래 16장 v2-windows PPTX, seven-problem-review/04-screen-speech-grounding.md 및 17-presentation-results.md의 기존 발표 캠페인, dp04/normalized-comparison.md와 comparison.md, normalized_candidate/src/dp04.rs와 dp04/producers.rs. 새 common9 등 다른 캠페인의 수치와 결론은 합치지 않는다.
13쪽 수치는 comparison.md의 pixel BASIC와 A2A5 구성 각12회에서만 가져왔다. QA01 같은 관측12건의9.268→10.875는 모든15입력의 평균 비교가 아니다. QA06 차이50.036736-41.451520=8.585216MB. QA02 증가5/24=20.833percentage points. 사용량 미확정1회는 HTTP400 provider 오류 관련이며 실제총비용 증감으로 단정하지 않는다. 원본과 coordinate view를 함께 주고 gate 거절 후 한정 복구하며 정답 bbox를 넣지 않았다.
이 v4 발표판의 11쪽은 기존 pixel A와 B4의 동일 계약 관측을 사용한다. B4는 병렬 기본 B의 실측 근거로 활용하지만 원시 실행 ID와 당시 phase는 유지한다. 정규화 병렬 B만 미측정이며 B 전체가 미측정이라는 뜻이 아니다. 기존 결과는 비교의 유용한 관측이며 동시 무작위 A/B 새 실험을 뜻하지 않는다.