## Slide 1
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (배경)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
1
같은 자료를 다시 묻는데, 원문은 바뀐다
VIA는 연속된 대화에서 이전 설명과 업무 결과를 현재 조건에 맞게 다시 사용해야 한다.
현재 요청
“지난번 설명한 기준과 제품 비교 결과에
수정된 견적을 반영해줘.”
이전에 전달한 설명
가격이 같으면
유지보수 기간 우선
실제로 전달한 범위만
앞선 제품 비교 결과
제품 A / 제품 B
가격 · 보증 · 설치 조건
다른 업무의 결과도 필요
현재 견적 v2
기존: 납기 4주
변경: 납기 6주
v1 → v2
정정 전 조건을 쓰면 안 됨
1
2
3
무엇이 문제인가?
1
매번 다시 찾으면
반복 탐색·구성의
대기가 쌓임
2
이전 근거를 남기면
불필요한 유지·입력과
정정 갱신 비용이 생김
이 DP의 질문
앞서 읽은 근거를, 다음 요청에 어떻게 공급할 것인가?
요청 사이의 근거 보존 방식과 구성 시점을 선택한다.
Notes: 큰 장면은 설계 문제를 설명하는 예시이며 측정 사례의 재현이나 수치 결과가 아니다. 가격/납기 예시는 읽기와 정정 문제를 명확히 하기 위한 시각화다. 원본과 실제 전달 기록은 세 안 모두 보존한다. 과거에 설명하도록 준비했으나 전달하지 않은 내용은 실제 설명 근거가 아니다. 현재 판본과 권한 확인은 공통 필수 조건이다. 이 DP는 지칭의 화면/음성 정렬이나 Downstream Agent 내부 업무 계획을 선택하지 않는다.
내용 출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md §1~6
스타일 참조: 사용자 제공 DP3/DP4 배경 이미지. 모든 설명 도형과 문서는 편집 가능한 native shape다.

## Slide 2
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (설계 방안 비교)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
2
A: 대화 문맥 재사용 / B: 요청별 원본 구성 / C: 독립 생산과 게시 근거 조회
설계안 | (A) 유효 작업 문맥 유지 | (B) 요청마다 원본 구성 | (C) 별도 근거 생산·게시
구조 |  |  | 
장점 | 후속 질문에서 이미 읽은 근거의 발견·조합을 줄임 | 새 목적에 필요한 범위만 구성 이전 해석 문맥의 유지 부담 감소 | 대화가 바뀌어도 게시한 근거와 관계를 반복 활용
단점 | 주제 전환 후에도 남는 입력 원문 정정에 따른 문맥 갱신 | 같은 자료를 이어 물으면 원본 재조회와 재조합 반복 | 사전 생산·갱신·미사용 비용 부족한 게시 근거는 원본 보완
QA01 첫 응답 (초) | 6.609 (36/36) | 6.267 (36/36) | 11.995 (36/36)
QA02 지칭 집합 | 36/36 | 36/36 | 34/36
QA03 처리 (초) | 13.617 (36/36) | 14.242 (35/36) | 12.364 (36/36)
QA04 변경 (개) | 1.75 | 1.75 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.06750 | 0.06992 | 0.16308
QA06 RSS (MB) | 44.253 | 45.318 | 50.364
Component
내부 처리
유지 데이터
같은 이름은
동일 Component의
단계별 표시
선: 처리·근거 흐름
같은 대화의 근거를 다음 요청에 재사용
유효 작업 문맥
이전 근거 · 대화 수명
Request Interpreter
근거 해석
현재 의미 제안
현재 요청
Context Manager
원본 보완·현재성 확인
채택 후 문맥 갱신
보완 요청
보완 근거
채택 후 갱신 → 재사용
허용 원본
부족·변경 시 읽기
이번 요청에서 읽고 묶음을 해제
Request Interpreter
현재 입력의 읽기 범위 제안
Context Manager
허용 원본 조회·구성
허용 원본
공통 기록
임시 근거 묶음 (요청 수명)
Request Interpreter
현재 의미 제안
다음 요청도
새로 구성
종료 시
추가 묶음 해제
요청 밖에서 생산하고 요청 시 조회
허용 원본
확정 변경
Context Manager
독립 생산 (요청과 별개)
관계 생산
검증·게시
게시 근거
Context Manager
게시 조회·원본 보완
Request Interpreter
현재 의미 제안
현재 요청
미생산·오류는
원본으로 보완
근거 공급 구간 확대도. 읽기 제어와 의미 채택은 Request Controller가 담당. 동일 이름은 같은 Component의 단계별 표시.
시간 괄호: 관측/예정 건수 / 기본안별 12episode / QA04 별도 4과제 / 비용은 사전 생산 포함 / RSS는 로컬 실행기 / QA01 A/B 우열 미확정
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
이 구조도는 소프트웨어 Component 경계와 내부 처리 책임을 구분한다. 정식 Module명이 정의되지 않은 처리에는 새 Module 이름을 만들지 않았다. 굵은 외곽선과 제목은 Component, 내부 흰 상자는 처리 책임, 원통은 데이터다. 같은 Component가 처리 순서에 따라 반복 표시되어도 별도 인스턴스/프로세스/모델 복제를 뜻하지 않는다. C의 독립 생산과 요청별 조회는 Context Manager 소속이며 problem01-C-detail.drawio에 명시된 책임을 따른다. 허용 원본은 원래 소유자의 기록이고 Context Manager 소유 DB로 바뀌지 않는다. 선은 논리적인 처리와 근거 전달이며 실제 읽기/채택 제어는 Request Controller가 중재한다.
선택 장은 비교 장의 같은 표와 B/C 내용을 유지한다. 기본 A 선택은 동일 자료의 후속 재사용 조건의 권고다. A2는 정정3회 별도 비교21.822→21.433초, 원본읽기12→9, 모델호출12→12이며 큰 성능 개선으로 채택하지 않았다. 13.617→21.433으로 연결하지 않는다. QA01공통 첫안내는4장에두며A2와결합하지않았다.
추가 설계 근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/diagrams/problem01-C-detail.drawio

## Slide 3
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (선택 및 보완)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
3
같은 자료를 이어 묻는 조건에서 기본 A 선택 / A2는 재조회 감소를 확인한 보완 후보
설계안 | (A) 유효 작업 문맥 유지 | (B) 요청마다 원본 구성 | (C) 별도 근거 생산·게시
구조 |  |  | 
장점 | 후속 질문에서 이미 읽은 근거의 발견·조합을 줄임 | 새 목적에 필요한 범위만 구성 이전 해석 문맥의 유지 부담 감소 | 대화가 바뀌어도 게시한 근거와 관계를 반복 활용
단점 | 주제 전환 후에도 남는 입력 원문 정정에 따른 문맥 갱신 [QA03 보완] A2 변경 조각 갱신 (영향 불명 시 전체 재구성) | 같은 자료를 이어 물으면 원본 재조회와 재조합 반복 | 사전 생산·갱신·미사용 비용 부족한 게시 근거는 원본 보완
QA01 첫 응답 (초) | 6.609 (36/36) | 6.267 (36/36) | 11.995 (36/36)
QA02 지칭 집합 | 36/36 | 36/36 | 34/36
QA03 처리 (초) | 13.617 (36/36) [별도 정정 3회] 21.822 → 21.433초 | 14.242 (35/36) | 12.364 (36/36)
QA04 변경 (개) | 1.75 | 1.75 | 2.00
QA05 모델 비용 ($) | 0.06750 | 0.06992 | 0.16308
QA06 RSS (MB) | 44.253 | 45.318 | 50.364
Component
내부 처리
유지 데이터
같은 이름은
동일 Component의
단계별 표시
보완 A2
같은 대화의 근거를 다음 요청에 재사용
유효 작업 문맥
이전 근거 · 대화 수명
Request Interpreter
근거 해석
현재 의미 제안
현재 요청
Context Manager
A2 변경 조각 조회·갱신
전체 현재성 재검증
보완 요청
보완 근거
채택 후 갱신 → 재사용
허용 원본
A2 변경 부분 읽기
이번 요청에서 읽고 묶음을 해제
Request Interpreter
현재 입력의 읽기 범위 제안
Context Manager
허용 원본 조회·구성
허용 원본
공통 기록
임시 근거 묶음 (요청 수명)
Request Interpreter
현재 의미 제안
다음 요청도
새로 구성
종료 시
추가 묶음 해제
요청 밖에서 생산하고 요청 시 조회
허용 원본
확정 변경
Context Manager
독립 생산 (요청과 별개)
관계 생산
검증·게시
게시 근거
Context Manager
게시 조회·원본 보완
Request Interpreter
현재 의미 제안
현재 요청
미생산·오류는
원본으로 보완
✓
파란색: 보완 반영 부분과 별도 관측값. A2는 읽기 12→9회, 호출 12→12회이며 전체 A/C 재비교는 미실시.
시간 괄호: 관측/예정 건수. 기본 PoC 수치 유지. QA01 우열 미확정. 보완 효과와 비용은 4장에 상세 표시.
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
이 구조도는 소프트웨어 Component 경계와 내부 처리 책임을 구분한다. 정식 Module명이 정의되지 않은 처리에는 새 Module 이름을 만들지 않았다. 굵은 외곽선과 제목은 Component, 내부 흰 상자는 처리 책임, 원통은 데이터다. 같은 Component가 처리 순서에 따라 반복 표시되어도 별도 인스턴스/프로세스/모델 복제를 뜻하지 않는다. C의 독립 생산과 요청별 조회는 Context Manager 소속이며 problem01-C-detail.drawio에 명시된 책임을 따른다. 허용 원본은 원래 소유자의 기록이고 Context Manager 소유 DB로 바뀌지 않는다. 선은 논리적인 처리와 근거 전달이며 실제 읽기/채택 제어는 Request Controller가 중재한다.
선택 장은 비교 장의 같은 표와 B/C 내용을 유지한다. 기본 A 선택은 동일 자료의 후속 재사용 조건의 권고다. A2는 정정3회 별도 비교21.822→21.433초, 원본읽기12→9, 모델호출12→12이며 큰 성능 개선으로 채택하지 않았다. 13.617→21.433으로 연결하지 않는다. QA01공통 첫안내는4장에두며A2와결합하지않았다.
추가 설계 근거: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/diagrams/problem01-C-detail.drawio

## Slide 4
DP1. 현재 요청의 근거 공급 방안 (보완 효과 상세)
과제 소개
요구사항 분석
설계
구현 및 검증
결론
4
같은 자료를 이어 묻는 사용에서 A 선택
B 대비 동일 자료 답변 호출 6회 감소 / C의 사전 생산 포함 총 모델 비용은 A의 2.42배
✓
A. 유효 작업 문맥 유지
기본 구조: 읽은 근거를 다음 요청에 유지
유효 작업 문맥
출처와 의존 판본
Request Interpreter
현재 의미 판단
현재 요청
Context Manager
유효 문맥 갱신
채택 후 갱신 → 다음 요청
A2 정정 시 변경 조각 갱신
원문 변경
v1 → v2
영향 근거 식별
변경 부분만 읽기
전체 현재성 재검증
영향 범위가 불명확하면 전체 재구성
파란 경로: 보완안 A2
대규모 성능 개선으로는 채택하지 않음
기본 PoC에서 관측한 A의 QA 약점
QA | A | 비교안 | 해석
QA03 처리시간 | 13.617초 | C 12.364초 | 관측: A가 1.253초 더 걸림
QA01 첫 응답 | 6.609초 | B 6.267초 | 관측 차이 0.342초 / 우열 미확정
보완 ① QA03 — 변경 조각만 읽고 갱신
정정 사례 3회에서 기본 A와 A+A2를 비교
항목 | 기본 A | A + A2
QA03 처리시간 | 21.822초 | 21.433초
원본 읽기 / 모델 호출 | 12회 / 12회 | 9회 / 12회
정정 사례 관측: 0.389초 감소. 재조회 감소만 확인했으며 전체 A/C 재비교는 미실시.
보완 ② QA01 — 채택한 근거·처리 의도를 먼저 안내
A/B/C 공통 보완을 A에 적용한 별도 E3 비교
첫 응답
7.092초
→
1.905초
대가 QA03 21.508 → 23.118초 / 모델 호출 12 → 18회
모델 비용 $0.01466 → $0.01574. 본문 조건 충족 3/6은 그대로.
보완 전후는 각각 동일 조건의 별도 비교값이며 기본 비교표의 A 수치를 교체하지 않는다. 두 보완의 결합 효과는 미측정.
원격 모델 PoC의 제한된 관측값. 첫 안내는 callback proxy 기준이며 제품 UI 끝단 성능을 뜻하지 않는다.
Notes: 구조와 소유권은 01-evidence-supply.md를 따른다. 작업 문맥과 게시 근거는 데이터이며 새 최상위 Component를 뜻하지 않는다. Context Manager는 허용 근거 구성과 파생 자료 사용, Request Interpreter는 현재 의미 제안, Request Controller는 현재 revision에서의 채택을 맡는다. 그림은 근거 공급 구간의 확대도이며 공통 원본 owner와 Model Access, Policy Manager, State Store, Response Manager 등은 생략했다. 요청 채택은 실제 상세 응답 완료와 다르다. 모든 대안에 원본 보존, 현재 판본/권한 검사, 부족분 원문 보완이 필요하다. C 생산자는 확정 원본 변경에서 관계를 생산하며 자유문 해석 때 조건부 모델을 호출한다. 게시 근거는 파생값이고 미래 요청의 정답을 미리 알지 못한다.
A/B는 작업 문맥 수명 축, B/C는 별도 생산 책임 축이다. A+C도 조합 가능하나 미실험이다.
기본안은 각 4개 작성 사례×3회=12episode, 36입력/목표다. 시간은 실제 관측된 endpoint 평균이며 B QA03은 35/36이다. A/B 둘 다 종료된 같은 35목표에서는 QA03 A13.730/B14.242초다. A/B QA01 차이 0.342초는 우열 미확정이며 구조적 동점으로 취급하지 않는다. 첫 호출의 입력과 완료/조회 분기가 다르다. 본문 조건 충족은 A30/36, B30/36, C34/36의 별도 저자 진단으로 QA02와 다르다. C 사전 생산 33호출 비용 $0.0729348이 전체 비용에 포함된다. QA04는 별도 네 Rust 변경 과제의 평균이다. QA06은 Python harness와 Rust의 동시 로컬 RSS이며 원격 모델 weights/KV나 제품 UI를 포함하지 않는다. 원격 qwen3.7-plus-2026-05-26을 사용한 작성 사례의 제한된 PoC이고 실제 제품/on-device Omni 성능으로 일반화하지 않는다.
내용 출처:
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/01-evidence-supply.md
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md
스타일 참조: 첨부 23-DP04방안.png, 24-DP04채택.png, 18-DP02채택.png. 대안 3개를 보존하기 위해 두 열을 세 열로 확장했다.
선택은 후속 근거 재사용 조건의 발표상 권고이며 accepted ADR을 변경하지 않는다. QA01의 A/B 구조 우열은 미확정이다. A2는 정정 사례에서 재조회 감소만 확인했으며 주요 성능 보완으로 채택하지 않았다.
A2 비교는 정정 E3×3회이며 기본A 대비 A2의 QA03은21.822→21.433초, 원문읽기12→9, 모델호출12→12, 비용0.0148424→0.0145860USD, 본문3/6동일이다. 전체 A대C 비교를 다시 수행하지 않았으므로 C와의 격차 해소로 확대하지 않는다. 필수14KB hard-cap 수정은 선택적 tactic의 효과가 아니다. A3 작은 보존 예산은 기본 적용 보류다.
공통 첫 채택 안내는 E3 ABC×2정책×3회=18episode의 별도 실험이다. 여기서는 A만 확대해 표시한다. A QA01은7.092→1.905초, QA03은21.508→23.118초, 호출12→18, 비용0.0146552→0.0157364USD. B QA01은6.724→1.829, C는17.730→2.322초다. 이 정책은 A 독점의 장점이 아니며 A/B 순위 역전을 입증하지 않는다. 각 안/정책의 첫 응답·host종료·QA02는6/6, 본문은A/B3/6,C6/6이다. 유지 view가 없거나 정정으로 무효화되어 A재사용을 시험하지 않는다. A/B의 첫 입력은12개 짝비교에서 같다. C사전생산은정책별독립실행이라 순수정책효과와구분한다. 첫안내는실제source와처리의도채택이며완료선언이아니다. 실제내부intent라벨이노출된callback proxy이며다듬은제품UI문구의실측이아니다. A2와공통첫안내는별도실험이고결합효과는미측정이다.
수치 출처: /Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/docs/architecture/12-decisions/decision-packages/seven-problem-review/17-presentation-results.md §3
/Users/changbae/Workspace/via-sw-architecture/results/architecture-evaluation/current/four-dp-presentation-20261019/dp01/presentation-report.md